Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

# PS.ZZZP.343-44(1)/11                                                                               Gdańsk,  dnia 18.11.2011 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych                                                            (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

na:  „Dostawę urządzeń komputerowych”.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt „Aktywni w Sieci” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

oraz współfinansowane jest w ramach realizacji projektów krajowych:

„Od motywacji do aktywizacji” jest współfinansowany w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

„Nowe Horyzonty” współfinansowany w ramach resortowego Programu Ministerstwa Pracy                       i Polityki Społecznej dot. wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

ISO 9001:2008

ul. Marynarki Polskiej 134a,   80-865 Gdańsk,

tel.:  58 520 70 00, fax: 58 520 70 01,

e-mail: dyrekcja@mops.gda.pl; www.mops.gda.pl

1.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy                           ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk, NIP 583 20 94 853, REGON 002837021,                         tel. 58 520-70-00, faks 58 520-70-01, strona internetowa: www.mops.gda.pl .

2.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie                   art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.	Opis przedmiotu zamówienia.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – INFORMACJE OGÓLNE:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, sprzętu komputerowego i serwerów komputerowych.

- Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
kodem: 30200-000-1 (urządzenia komputerowe).

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wystąpi lub zostanie wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, to należy przyjąć, iż Zamawiający wskazując je, dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjnych oraz użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Oferowany sprzęt i wyposażenie komputerowe, monitory i drukarki muszą posiadać deklaracje zgodności CE (dostarczane wraz z dostawą).

- Oferowane komputery muszą obsługiwać język polski.

- Dostawa musi być realizowana na koszt Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Działu Technicznego-Administracyjno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku,                        ul. Leczkowa 1A, Gdańsk (II piętro).

- Wymaga się aby dostawy sprzętu realizowane były jedynie w obecności przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za stan dostawy i potwierdzi jej kompletność.

- Gwarancja: Terminy i zasady dotyczące gwarancji dla poszczególnych urządzeń określone są w dalszej części Opisu przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań wymagane jest wykonanie zamówienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Uwaga: w przypadku użycia przez Wykonawców testów określających wydajności urządzeń Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie, następujące przedmioty testów: użyte oprogramowanie testujące, porównywane zestawy komputerowe podlegające testowaniu, dokładne opisy użytych testów i procedur użytych do testowania, wyniki przeprowadzonych testów. Zamawiający wskaże termin dostarczenia powyższych nie dłuższy niż trzy dni przez Wykonawcę. Powyższa procedura ustanowiona zostaje w związku z koniecznością dochowania najwyższych standardów obiektywizmu przy prowadzeniu niniejszego postępowania.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA- Opis szczegółowy

ZADANIE 1	Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, zasilaczy UPS,
pamięci RAM, pamięci Flash

- 44 sztuki komputerów pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 niski profil w tym jedno z możliwością pracy w trybie x4, 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 1 złącze eSATA; Kontroler RAID 0 i RAID 1 |
|  | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora |
|  | Procesor | Procesor klasy x86. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 1700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) (załączyć wydruk ze strony internetowej potwierdzający spełnienie wymagania) |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR3 1333 MHz |
|  | Dysk twardy | Min. 250 GB SATAII 7200rpm, 16MB pamięci Cache |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, RAMDAC 24 bit 350MHz, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min 512MB ze wsparciem dla DirectX 10.1 i OpenGL 3.2 np. ATI Radeon HD 4200 lub równoważna |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. Realtek ALC269 lub równoważna, |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą wspierająca obsługę: ASF i Broadcom TruManageTM, min. Broadcom 5761 lub równoważna |
|  | Porty | Wbudowane: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty |
|  | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
|  | Obudowa | Typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (1 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 1 x 3,5” wewnętrzne) Waga max 9kg. Objętość max 16 litrów. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy max. 255W i wydajności 88%. W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem MS Office Starter 2010 PL OEM |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. |
|  | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylnich portów w układzie 2 szt, 4 szt Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 i Windows Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20db (załączyć oświadczenie producenta) Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (oświadczenie dołączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony |
|  | Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym – oświadczenie załączyć do oferty– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
| 20. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |

- 69 sztuk komputerów drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 niski profil w tym jedno z możliwością pracy w trybie x4, 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 1 złącze eSATA; Kontroler RAID 0 i RAID 1 |
|  | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora |
|  | Procesor | Procesor klasy x86. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 1700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) (załączyć wydruk ze strony internetowej potwierdzający spełnienie wymagania) |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR3 1333 MHz |
|  | Dysk twardy | Min. 250 GB SATAII 7200rpm, 16MB pamięci Cache |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, RAMDAC 24 bit 350MHz, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min 512MB ze wsparciem dla DirectX 10.1 i OpenGL 3.2 np. ATI Radeon HD 4200 lub równoważna |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. Realtek ALC269 lub równoważna, |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą wspierająca obsługę: ASF i Broadcom TruManageTM, min. Broadcom 5761 lub równoważna |
|  | Porty | Wbudowane: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty |
|  | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
|  | Obudowa | Typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (1 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 1 x 3,5” wewnętrzne) Waga max 9kg. Objętość max 16 litrów. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy max. 255W i wydajności 88%. W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |
|  | System operacyjny i oprogramowanie | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Zainstalowany Microsoft Office 2010 Home & Business OEM PL |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. |
|  | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylnich portów w układzie 2 szt, 4 szt Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 i Windows Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20db (załączyć oświadczenie producenta) Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (oświadczenie dołączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony |
|  | Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym – oświadczenie załączyć do oferty. |
| 20. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |

- 2 sztuki komputerów trzeciego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6000 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
|  | Pamięć operacyjna | 4GB 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. |
|  | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
|  | Obudowa | Typu Desktop z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne i 1 szt. 3,5” wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 880 mm; (360 x 110 x 410 mm), waga max 8 kg Zasilacz o mocy max 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 17 specyfikacji, podpunkt 5 |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
|  | Bezpieczeństwo | Czujnik otwarcia obudowy jako fabryczne rozwiązanie producenta komputera. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (oświadczenie dołączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
|  | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Zainstalowany Microsoft Office Starter 2010 OEM PL Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt. USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o co najmniej 2 szt. złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy i/lub port RS-232 wraz z 2 szt. PS/2 i/lub kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu – nie dopuszcza się kart o profilu pełnym, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |

- 4 sztuki komputerów stacjonarnych czwartego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ komputera | Komputer stacjonarny |
|  | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach typu „desktop” Procesor musi być wyposażony w zestaw chłodzący producenta (radiator i wentylator) zaoferowany procesor powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 2008 punktów. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
|  | Płyta główna | Wspierająca wszystkie funkcje przyłączonego procesora. Obsługująca minimum 4 GB pamięci operacyjnej. Wyposażona w następujące złącza rozszerzeń: przynajmniej 2 złącza DIMM SDRAM co najmniej 1 złącze PCI-Express x1; co najmniej 2 złącza Serial ATA2; przynajmniej 1 złącze S/P-DIF; 1 złącze czujnika otwarcia obudowy |
|  | Pamięć operacyjna | Co najmniej 2GB DDR3 Przynajmniej 1 wolne złącze do rozszerzenia pamięci |
|  | Porty w tylnej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury; co najmniej 2 gniazda USB; 1 gniazdo portu LPT; 1 gniazdo portu RJ-45; 1 gniazdo D-Sub; 1 gniazdo DVI-D; Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; |
|  | Porty w przedniej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 2 gniazda USB; 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; |
|  | HDD | O pojemności 500 GB, z interfejsem SATA3, oraz buforem 16MB, pracujący z prędkością obrotową 7200 obr./min |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka standardu DVD+/-RW z buforem 1 MB, pozwalający na: odczyt nośników DVD/CD z prędkościami: 16x/48x; zapis nośników DVD-R/+R/-RW/+RW/-R DL/RAM/CD-R/CD-RW; |
|  | Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa |
|  | Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca pracę z prędkością 10/100/1000 Mb/s |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną układ graficzny Intel Graphics Media X4500 lub lepszy, z pamięcią minimum 128MB |
|  | Klawiatura | Przewodowa, posiadająca minimum 102 klawisze w układzie „QWERTY”. Złącze USB. |
|  | Mysz | Przewodowa mysz optyczna USB, dwuprzyciskowa, z podkładką, |
|  | Stacja kart pamięci | Brak |
|  | Obudowa | O wymiarach łącznych nie większych niż 68 cm, trwale oznakowana logo producenta komputera, wyposażona minimum w: 1 zewnętrzna zatoka 5.25'' |
|  | Zasilacz | Wewnętrzny, o mocy nie większej niż 200W, umożliwiający podłączenie wszystkich elementów zestawu i gwarantujący stabilność pracy komputera. Z zabezpieczeniami: przeciwprzeciążeniowymi, przeciwprzepięciowymi, przeciwzwarciowymi. |
|  | Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrz obudowy. |
|  | Certyfikaty i oświadczenia | Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces produkcji - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, (Deklaracja CE); Certyfikat zgodności komputera z systemem operacyjnym MS Windows 7 - dołączyć do oferty certyfikat Windows Hardware Quality List z witryny firmy Microsoft |
|  | Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |
| 20. | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji komputera w trybie „door-to-door”, transport do i od klienta na koszt wykonawcy. Serwis realizowany przez producenta komputera lub przez Wykonawcę. Możliwość telefonicznego zgłaszania usterek w serwisie producenta komputera. Wymagany okres przyjmowania zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni robocze. Wykonawca musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego – załączyć oświadczenie producenta komputera potwierdzające, że wykonawca posiada status autoryzowanego partnera serwisowego. |
|  | System operacyjny | Licencja Windows 7 Professional 64bit PL Zainstalowany na dysku twardym Windows 7 Professional 64-bit PL; System operacyjny nie wymagający wpisywania klucza aktywacyjnego lub aktywacji poprzez Internet czy telefonicznie; |
|  | Sterowniki | Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. |
|  | Inne | Możliwość pobrania aktualnych sterowników do użytkowanego komputera z dedykowanej witryny internetowej producenta komputera na podstawie numeru seryjnego użytkowanego komputera. – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. |
|  | Oprogramowanie użytkowe | Dla zachowania kompatybilności z już użytkowanym oprogramowaniem wymagane jest dostarczenie komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Office 2010 w postaci zestawu aplikacji w języku polskim umożliwiających tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz umożliwiających bezproblemową edycję plików zapisanych w formatach *.docx, *.xlsx, *.doc, *.xls. |

- 1 komputer stacjonarny piątego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 2400 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
|  | Pamięć operacyjna | 2GB 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. |
|  | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
|  | Obudowa | Typu Desktop z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne i 1 szt. 3,5” wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 880 mm; (360 x 110 x 410 mm), waga max 8 kg Zasilacz o mocy max 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 17 specyfikacji, podpunkt 5 |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
|  | Bezpieczeństwo | Czujnik otwarcia obudowy jako fabryczne rozwiązanie producenta komputera. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (oświadczenie dołączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
|  | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Home Premium 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Zainstalowany Microsoft Office Starter 2010 OEM PL Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt. USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o co najmniej 2 szt. złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy i/lub port RS-232 wraz z 2 szt. PS/2 i/lub kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu – nie dopuszcza się kart o profilu pełnym, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych. Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |

- 7 sztuk komputerów przenośnych pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook |
|  | Ekran | 17,3" (1600x900), TrueLife LED, plamka max 0,239mm |
|  | Chipset | Min. Intel HM67 lub równoważny |
|  | Procesor | procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2,10 GHz, pamięć L3 3 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
|  | Pamięć RAM | 6 GB 1333 MHz z możliwością rozbudowy do 8GB |
|  | Dysk twardy | Min. 640 GB, 5400 obr/min. |
|  | Karta graficzna | Z pamięcią 2048MB niewspółdzieloną z systemem operacyjnym ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11 i Shader 5.0, OpenCL, Open GL 4.0, PureVideo HD 1080p, H264, VC1 i MPEG2. Posiadająca minimum 96 potoków. Karta powinna osiągać w testach: 3Dmark11 wynik min. 762 punkty 3Dmark06 wynik min. 7077 punktów, 3Dmark05 wynik min. 13857 punktów, 3Dmark03 wynik min. 19120 punktów. |
|  | Audio | Karta dźwiękowa HD Audio, wbudowane 2 szt głośników stereo o mocy 2W każdy. |
|  | Karta sieciowa | 10/100 LOM – RJ 45 |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wbudowany Wireless 802.11 b/g/n wraz modułem Bluetooth v3.0 (tzw COMBO) |
|  | Porty/złącza | HDMI, VGA, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 w tym jedno współdzielone z eSATA, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, złącze typu Kensington Slot, czytnik kart 8 w 1 czytający karty min: SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro, xD, kamera 1.0 Mpix (1280x720). |
|  | Klawiatura | Klawiatura (układ US -QWERTY) 102 klawisze z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych. Touchpad. |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW wraz z niezbędnym oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania |
|  | Bateria | Min. 6-cell. Czas pracy na bateriach min. 3 godziny |
|  | BIOS | - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 1/ wersji BIOS, 2/ nr seryjnego komputera, 3/ ilości pamięci RAM, 4/ typie procesora, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, 5/ modelu i pojemności zainstalowanego dysku twardego 6/ modelu i rodzaju napędu optycznego 7/ mocy podłączonego zasilacza 8/ zainstalowanej grafice - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, ładowania akumulatorów urządzeń zewnętrznych przy wykorzystaniu portu USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego - Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL (64-bit) z Service Pack 1, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) |
|  | Waga i wymiary | Waga max 3,4 kg z baterią 6-cell, HDD i napędem optycznym Max wymiary: Wysokość: (przód/tył) 29.70 mm do 34 mm Szerokość: 418.4 mm Głębokość: 286.80 mm |
|  | Gwarancja | 3 lata w punkcie serwisowym Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

- 10 sztuk komputerów przenośnych drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook |
|  | Ekran | Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, matryca glare, rozdzielczość 1366x768, HD, jasność 220cd, Kontrast 400:1 |
|  | Obudowa | Błyszcząca, konstrukcja wzmacniana kratownicą wewnątrz obudowy ze stopów magnezytu, zawiasy matrycy metalowe. kolor czarny |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera |
|  | Procesor | Procesor klasy x86,2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,1 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego |
|  | Pamięć operacyjna | Min 2GB z możliwością rozbudowy do 8GB, rodzaj pamięci DDR3 1333MHz, |
|  | Dysk twardy | Min 500GB, interfejs SATA, prędkość obrotowa min 7200rpm |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: • DX10.1 oraz DirectX* 11 on DirectX* 10 hardware • OGL 3.0 • Shader Model 4.1 |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon kierunkowy, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem klawiatury, kamera 1,3MPix |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – RJ 45 |
|  | Porty/złącza | 3xUSB(możliwość ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera), złącze słuchawek, złącze mikrofonu, HDMI, VGA, RJ-45, czytnik kart multimedialnych(min SD/SDHC/MS/MS Pro), ExpressCard 34/54mm |
|  | Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie, 106 klawiszy, układ US, |
|  | WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n, obsługa Wireless Display-> bezprzewodowa transmisja obrazu w rozdzielczości HD oraz dźwięku 5.1 |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 2.1+EDR |
|  | Napęd optyczny | Zintegrowany w obudowie DVD +/- RW, z tacką, dołączone oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt CD/DVD |
|  | Bateria | bateria - 6 ogniw |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny max 80W |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7 oraz XP, Płyty Recovery umożliwiające reinstalacje systemu. Wraz z systemem operacyjnym zainstalowany pakiet Office 2010 Starter |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej, nr seryjny urządzenia, Wsparcie dla technologii Computrace Możliwość włączenie i wyłączenia wirtualizacji CPU Możliwość włączenie i wyłączenia Wake on LAN Możliwość ustawienia hasła BIOS na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. Możliwość ustawienia hasła startowego z poziomu BIOS Możliwość zmiany trybu pracy wentylatorów: na pracę zapewniającą zmniejszenie poziom hałasu generowanego przez urządzenie |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na: Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS, W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu Zarządzanie sprzętem IT oraz inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony WWW.epeat.net Country=POLAND. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (oświadczenie dołączyć do oferty) |
|  | Inne | Waga urządzenia z baterią max 2,5kg, |
|  | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock COMPUTRACE ready |
|  | Gwarancja | 2 lata na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. |

- 5 sztuk komputerów przenośnych trzeciego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook |
|  | Ekran | 10,1" WSVGA (1024x600) z technologią TrueLife |
|  | Chipset | Min. Intel NM10 Express lub dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Procesor | Procesor jednordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, o TDP max 6,5W taktowany zegarem co najmniej 1.66GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 667MHz pamięć L2 512K (np. Intel Atom N455) lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
|  | Pamięć RAM | 1GB DDR3 1333MHz |
|  | Dysk twardy | 2,5” min. 160 GB SATA 5400RPM |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana min. Intel GMA 3150 |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z pł główną, wbudowany głośnik o mocy 2W. |
|  | Karta sieciowa | 10/100 – RJ 45 |
|  | Porty/złącza | 1 x VGA, 2 x USB 2.0, RJ-45, złącze słuchawkowe, czytnik kart multimedialnych 3-in-1, kamera 0.3MP z mikrofonem, slot Kensington |
|  | Klawiatura | Klawiatura z min. 82 przyciskami Touchpad 240CPI |
|  | WiFi | Wbudowany Wireless 802.11 b/g/n |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 3.0 (dopuszcza się moduł wspólny dla WiFi i Bluetooth – tzw COMBO) |
|  | Bateria | Min. 3-cell 24Whr |
|  | Zasilacz | Min. 30W lub wyższy |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Starter PL (32-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |
|  | BIOS | W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego , zgodny ze specyfikacją Plug & Play. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM, dysku twardego Możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 17,1 dB (załączyć oświadczenie producenta) Deklaracja zgodności CE EPEAT Silver Energy Star 5.0 |
|  | Torba | brak |
|  | Inne | Waga max 1,3 kg z 3-cell baterią Waga max 1,4 kg z 6-cell baterią Wymiary max: wysokość od 26 mm do 33mm, szerokość: 270mm, głębokość: 200mm Zainstalowany Microsoft Office 2010 Starter (Word Starter, Excel Starter) |
|  | Gwarancja | Min. 2 lata Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |

- 8 sztuk komputerów przenośnych czwartego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" HD LED 1600x900, przeciwodblaskowym |
|  | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 2500 punktów (wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net) |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 5 godzin Zasilacz o mocy min. 90W |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: Modelu komputera, Wersji BIOS, Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie ich obsadzenia Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o napędzie optycznym Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki( oświadczenie dołączyć do oferty) Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB oraz w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 20 dB (załączyć oświadczenie producenta) |
|  | Waga | Waga max 3.5 kg z baterią 6-cell |
|  | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. |
|  | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Home Premium 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 w tym jedno USB o funkcjonalnosci eSATA, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, HDMI, RJ-45, VGA, czytnik kart 8 w 1 (obsługiwane karty: SD, SDIO, MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO, xD, Hi Speed SD, Hi Capacity SD), ExpressCard 34mm, zintegrowana kamera full HD z mikrofonem cyfrowym kierunkowym Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz Wireless LAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 3.0. Klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną odporna na zalanie, podświetlana od spodu (układ US -QWERTY); Touchpad 240 CPI. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. |

- 114 sztuki monitorów pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor komputerowy |
|  | Ekran | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 18,5” |
|  | Rozmiar plamki | 0,300 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | 1000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1366 x 768 przy 60Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 2,7 kg |
|  | Zużycie energii | 18 W(typowe); 22 W(maksymalnie), tryb czuwania mniej niż 0,5W |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub |
|  | Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – oświadczenie dołączyć do oferty |
|  | Certyfikaty | Energy Star 5.1, ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 5 (ver 5.2), EPEAT Silver |
|  | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |

- 1 sztuk monitorów drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor komputerowy |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 24” |
|  | Rozmiar plamki | 0,277 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | 1000:1, dynamiczny 2 000 000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | max 8ms |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 przy 60Hz |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni |
|  | Wydłużenie w pionie | Tak, min 130 mm |
|  | PIVOT | Tak |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |
|  | Zużycie energii | Typowo 21W, czuwanie mniej niż 0,1W |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,04 kg |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Gwarancja zero martwych pikseli |
|  | Certyfikaty | TCO 5.2, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.1 |
|  | Inne | Odłączana stopa z VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników |

- 1 monitor trzeciego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor komputerowy |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” |
|  | Rozmiar plamki | 0,248 mm |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |
|  | Kontrast | 1000:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms (czarny do białego) |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz |
|  | Pochylenie monitora | TAK. W zakresie od -4 do +21 stopni |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia WLED |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,00 kg |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP, |
|  | Pobór prądu | Typowo 24W, maksymalnie 30W |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
|  | Certyfikaty | TCO 05, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 |
|  | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników Konfigurowane menu ekranowe do sterowania wyświetlaczem Monitor musi umożliwiać jego obsługę poprzez funkcję zdalnego zarządzania zasobami (Remote Asset Management) |

- 4 monitor czwartego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor komputerowy |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny 18,5” |
|  | Rozmiar plamki | max. 0,3 mm |
|  | Jasność | 200 cd/m2 |
|  | Kontrast | 500:1 |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 100/180 stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms (czarny do białego) |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1366 x 768 przy 60Hz |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 80 kHz |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 55 – 75 Hz |
|  | Typ sygału wejściowego | 15-stykowe D-Sub |

- 46 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Biurowe urządzenie wielofunkcyjne |
|  | Obsługiwane funkcje | Drukarka, Skaner, Kopiarka, Fax |
|  | Interfejs podłączenia urządzenia | min. 1 port USB 2.0, Port wydruków bezpośrednich – PictBridge, Bezprzewodowa sieć Ethernet 802.11 g/b, Czytnik kart pamięci |
|  | Rodzaj drukarki | atramentowa kolorowa |
|  | Szybkość druku | kolor – do 30 str./min. w czerni – do 33 str./min. |
|  | Wydajność | do 5000 str./mies. |
|  | Jakość druku w czerni | rozdzielczość w pionie do 1200 dpi rozdzielczość w poziomie do 2400 dpi |
|  | Jakość druku w kolorze | rozdzielczość w pionie do 2400 dpi rozdzielczość w poziomie do 4800 dpi |
|  | Maksymalny format papieru | A4 |
|  | Obsługiwane nośniki | papier A4, A5,B5,C5, 10x15, 13x18, 10x20,karta Hagaki, karta indeksowa, koperty, etykiety papierowe |
|  | Pojemność podajników papieru | Główny podajnik papieru – do 100 arkuszy |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | do 25 szt. |
|  | ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | pojemność do 35 arkuszy |
|  | moduł druku dwustronnego | TAK |
|  | Typ skanera | płaski, technologia CIS |
|  | Głębia koloru skanera | 48 bit |
|  | Rozdzielczość skanowania optyczna | 1200 x 2400 dpi |
|  | Poziomy wymiar obszaru skanowania | min. 216 mm |
|  | Pionowy wymiar obszaru skanowania | min. 356 mm |
|  | Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu | 25 - 400% |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 |
|  | Szybkość wysyłania danych (Upstream) | do 33,6 kB/s |
|  | Waga | netto do 8 kg |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 480 mm/360 mm/210 mm |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi, |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |

- 3 urządzenie wielofunkcyjne drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Biurowe urządzenie wielofunkcyjne |
|  | Obsługiwane funkcje | Drukarka, Skaner, Kopiarka, Fax, |
|  | Interfejs podłączenia urządzenia | min. 1 port USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx, Czytnik kart pamięci |
|  | Zainstalowana pamięć | 160 MB |
|  | Rodzaj drukarki | laserowa kolorowa |
|  | Obsługiwane języki drukarek | HP PCL 5c; PCL6 |
|  | Szybkość druku | mono - do 20 str./min. kolor – do 20 str./min. |
|  | Wydajność | do 40000 str./mies. |
|  | Jakość druku mono | rozdzielczość w pionie do 600 dpi rozdzielczość w poziomie do 600 dpi |
|  | Jakość druku w kolorze | rozdzielczość w pionie do 600 dpi rozdzielczość w poziomie do 600 dpi |
|  | Maksymalny format papieru | A4 |
|  | Obsługiwane nośniki | papier zwykły, papier dziurkowany, papier typu bond, papier kolorowy, papier szorstki, papier wstępnie zadrukowany, folia, papier na transparenty, etykiety papierowe, koperty, kartony |
|  | Pojemność podajników papieru | Główny podajnik papieru – do 600 arkuszy |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | do 125 szt. |
|  | ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | Pojemność do 50 arkuszy |
|  | moduł druku dwustronnego | Tak |
|  | Typ skanera | stolikowy, technologia CIS |
|  | Głębia koloru skanera | 48 bit |
|  | Rozdzielczość skanowania optyczna | 1200 x 1200 dpi |
|  | Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - 19200 dpi |
|  | Poziomy wymiar obszaru skanowania | min. 216 mm |
|  | Pionowy wymiar obszaru skanowania | min. 381 mm |
|  | Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu | 25 - 400% |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 |
|  | Szybkość wysyłania danych (Upstream) | do 33,6 kB/s |
|  | Pojemność pamięci faksu | do 250 stron |
|  | Waga | netto do 33 kg |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 497 mm/492 mm/650 mm |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |

- 4 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych trzeciego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Podstawowe funkcje urządzenia | drukarka |
|  | Technologia druku | atramentowa |
|  | Maks. rozmiar nośnika | A4 |
|  | Maksymalna szybkość druku (mono) | 26 str./min. |
|  | Druk w kolorze | Tak |
|  | Maksymalna szybkość druku (kolor) | do 24 str./min. |
|  | Zainstalowana pamięć | 128 MB |
|  | Wydajność | do 20000 str./mies. |
|  | Rozdzielczość w poziomie (mono) | 4800 dpi |
|  | Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
|  | Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 4800 dpi |
|  | Rozdzielczość w pionie (kolor) | 1200 dpi |
|  | Gramatura papieru | 64-256 g/m2 |
|  | Pojemność podajnika papieru | do 250 szt. |
|  | Pojemność podajnika dokumentów | do 30 szt. |
|  | Obsługiwane nośniki | papier A4, A5,A6, B5,C4,C6,9v13, 10x15, 13x18, 13x20,20x25 |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 |
|  | Typ skanera | kolorowy |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania | 2400 x 1200 dpi |
|  | Złącze zewnętrzne | USB 2.0, 1 x RJ45 (karta sieciowa) |
|  | Zainstalowane opcje | automatyczny dupleks |
|  | Waga | netto do 14 kg |
|  | szerokość/głębokość | max. 460 mm/420mm |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |

- 1 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych czwartego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Biurowe urządzenie wielofunkcyjne |
|  | Obsługiwane funkcje | Drukarka, Skaner, Kopiarka, Fax |
|  | Interfejs podłączenia urządzenia | min. 1 port USB 2.0, 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) Czytnik kart pamięci |
|  | Rodzaj drukarki | atramentowa kolorowa |
|  | Szybkość druku | kolor – do 31 str./min. w czerni – do 32 str./min. |
|  | Wydajność | do 7000 str./mies. |
|  | Jakość druku w czerni | rozdzielczość w pionie do 600 dpi rozdzielczość w poziomie do 1200 dpi |
|  | Jakość druku w kolorze | rozdzielczość w pionie do 1200 dpi rozdzielczość w poziomie do 4800 dpi |
|  | Maksymalny format papieru | A4 |
|  | Obsługiwane nośniki | papier A4, A5, A6, B5, B6, C6, koperty, etykiety papierowe, folia |
|  | Pojemność podajników papieru | do 250 arkuszy |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | do 50 arkuszy |
|  | ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | pojemność do 35 arkuszy |
|  | Typ skanera | płaski, technologia CIS |
|  | Głębia koloru skanera | 48 bit |
|  | Rozdzielczość skanowania optyczna | 4800 x 4800 dpi |
|  | Poziomy wymiar obszaru skanowania | min. 216 mm |
|  | Pionowy wymiar obszaru skanowania | min. 297 mm |
|  | Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu | 25 - 400% |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
|  | Szybkość wysyłania danych (Upstream) | do 33,6 kB/s |
|  | Waga | netto do 9 kg |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 480 mm/410 mm/260 mm |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi, |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |

- 11 sztuk drukarek laserowych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Drukarka laserowa |
|  | Obszar zastosowań | biurowy |
|  | Druk w kolorze | Nie |
|  | Obsługiwane języki drukarek | HP PCL 5c; HP PCL 6 |
|  | Emulacje | PostScript Level 3 |
|  | Maks. rozmiar nośnika | A4 |
|  | Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
|  | Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
|  | Szybkość druku (mono) | do 33 str./min. |
|  | Wydajność | do 50000 str./mies. |
|  | Pojemność podajników papieru | do 300 szt. |
|  | Zainstalowane podajniki papieru | Podajnik na min. 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy |
|  | Maks. pojemność podajników papieru | do 800 szt. |
|  | Zainstalowane tace odbiorcze papieru | Tacka odbiorcza na 150 arkuszy (wydrukiem do dołu) |
|  | Automatyczny dupleks | Tak |
|  | Prędkość procesora | 600 MHz |
|  | Zainstalowana pamięć | 128 MB |
|  | Interfejsy / Komunikacja | 1 x USB 2.0; Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 10/100/1000 |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 |
|  | Waga | netto do 11 kg |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 370 mm/370 mm/270 mm |
|  | Dodatki | Toner startowy na min. 2000 stron; Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |

- 1 drukarka atramentowa

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Obszar zastosowań | biurowy/domowy |
|  | Technologia druku | atramentowa |
|  | Druk w kolorze | Tak |
|  | Druk Photo | Tak |
|  | Maks. rozmiar nośnika | A4 |
|  | Rozdzielczość w pionie (mono) | 2400 dpi |
|  | Rozdzielczość w poziomie (mono) | 2400 dpi |
|  | Rozdzielczość w pionie (kolor) | 2400 dpi |
|  | Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 2400 dpi |
|  | Automatyczny dupleks | Tak |
|  | Pojemność podajnika papieru | do 300 szt. |
|  | Obsługiwane nośniki | papier A4, A5, B5,koperty, CD/DVD |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 |
|  | Gramatura papieru | 64-300 g/m2 |
|  | Złącze zewnętrzne | USB 2.0 |
|  | Waga | netto do 6 kg |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 450 mm/300/160mm |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |

- 27 zasilaczy awaryjnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne monitora |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Zasilacz awaryjny |
|  | Zastosowanie | Zasilanie awaryjne komputerów stacjonarnych |
|  | Napięcie wejściowe/wyjściowe | 230 V |
|  | Gniazda wej./wyj. | French/Belgian |
|  | Liczba gniazd | min. 4 zasilanie zapasowe min. 4 ochrona przeciwprzepięciowa |
|  | Prąd wyjściowy | 10 A |
|  | Moc wyjściowa | min. 550 VA |

- 1 sztuka  - dysk HDD 2,5" 500 GB USB metalowa obudowa

- 24 sztuki pamięci przenośnych typu Pendrive 8GB USB 2.0

- 200 sztuk pamięci RAM DDR2 667 MHz 1GB

- 5 sztuk zasilaczy komputerowych do obudowy ATX o mocy 400 Watt

- 40 Klawiatura USB w układzie polski programisty

- 50 sztuk myszy optycznych (przewodowych) USB z pokrętłem przewijania; 3 przyciski

- 1 sztuka KVM 4/1 z kompletem okablowania USB

- 9 sztuk Microsoft Office 2010 Home & Business PL

ZADANIE 2	Dostawa serwerów komputerowych

- 2 serwer pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Serwer |
|  | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesor dwurdzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 3.2GHz pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
|  | RAM | 8GB DDR3 1333MHz, płyta główna musi obsługiwać minimum 32GB pamięci RAM |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC |
|  | Gniazda PCI | 1 x PCI Express x16 |
|  | Interfejsy sieciowe | 2 x 10/100/1000 |
|  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |
|  | Dyski twarde | 2x minimum 146GB SAS 10k rpm 2,5” |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna |
|  | Porty I/O | Wbudowany porty:, szeregowy, minimum 6 x USB 2.0 wyprowadzone z czego 2 na przednim panelu, dwa z tyłu dwa wewnętrzne |
|  | Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 250W |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |
|  | Karta Zarządzająca | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca umożliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. ISO-14001 (wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów) Deklaracja CE. Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 x64 oraz Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64 oraz Windows Server 2008 R2 x64. |
|  | Warunki gwarancji dla serwera | Przynajmniej trzy lata gwarancji podstawowej. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. |
|  | Zasilacz awaryjny | Obudowa typu rack, min 500W mogący współpracować z zaproponowanym serwerem |
|  | Oprogramowanie | Microsoft Windows Serwer R2 Standard 2008 + 150 CAL |

- 1 serwer drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Serwer |
|  | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero lub sześciordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
|  | Procesor | Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
|  | RAM | 16 GB DDR3 1333 MHz, płyta główna musi obsługiwać minimum 64GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC, Memory Mirror |
|  | Gniazda PCI | Minimum 1 złącze PCIe x16 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej |
|  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW, |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 2 dyski 500GB typu HotPlug SAS 3,5“ 7,2 krpm, możliwość dołożenia minimum 2 dodatkowych dysków twardych Hot-Plug. |
|  | Kontroler RAID | Dedykowany, sprzętowy kontroler RAID, możliwe konfiguracje 0, 1,5,10,50,60 z min. 512 MB pamięci podręcznej |
|  | Porty | 6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |
|  | Zasilacz | Dwa zasilacze typu hot-swap o mocy maksymalnej 500W. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. |
|  | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury |
|  | Karta Zarządzania | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów możliwość zdalnego udostępniania plików wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 podgląd ostatniego ekranu widocznego przed awarią systemu wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów ) Deklaracja CE. |
|  | Warunki gwarancji | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możliwość rozszerzenia gwarancji do pięciu lat. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
|  | Zasilacz awaryjny | W obudowie typu rack min 1000 W mogący współpracować z zaproponowanym serwerem |
|  | Oprogramowanie | Microsoft Windows Serwer R2 Standard 2008 |

- 1 serwer drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Serwer |
|  | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero lub sześciordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
|  | Procesor | Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
|  | RAM | 8 GB DDR3 1333 MHz, płyta główna musi obsługiwać minimum 64GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC, Memory Mirror |
|  | Gniazda PCI | Minimum 1 złącze PCIe x16 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej |
|  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW, |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 2 dyski 500GB typu HotPlug SAS 3,5“ 7,2 krpm, możliwość dołożenia minimum 2 dodatkowych dysków twardych Hot-Plug. |
|  | Kontroler RAID | Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID, możliwe konfiguracje 0, 1,5,10,50,60 z min. 512 MB pamięci podręcznej |
|  | Porty | 6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |
|  | Zasilacz | Dwa zasilacze typu hot-swap o mocy maksymalnej 500W. |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. |
|  | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury |
|  | Karta Zarządzania | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów możliwość zdalnego udostępniania plików wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 podgląd ostatniego ekranu widocznego przed awarią systemu wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów) Deklaracja CE.. |
|  | Warunki gwarancji | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możliwość rozszerzenia gwarancji do pięciu lat. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
|  | Zasilacz awaryjny | W obudowie typu rack min 1000 W mogący współpracować z zaproponowanym serwerem |

4.	Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia zawarcia umowy.

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, ze w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:

- składając ofertę na zadanie pierwsze trzy dostawy sprzętu komputerowego, każda o wartości większej niż 400000,00 zł brutto;

- składając ofertę na zadanie drugie: trzy dostawy serwerów, każda o wartości większej niż 50000,00 zł brutto.

c)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje sprawnym telefaksem.

d)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

5.3.	Ocena spełniania warunków określonych w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ.

6.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,                           o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).:

6.1.1.	Oświadczenie o spełnianiu ustawowych warunków udziału w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ).

6.1.2.  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -                   w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                                   i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (wzór wg załącznika nr 5 do SIWZ).

6.1.3 Oświadczenie o posiadaniu sprawnego telefaksu poprzez podanie numeru                           w ofercie.

6.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie                               art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w formie zgodnej  z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.                           w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – (wzór wg załącznika nr 4 do SIWZ).

6.2.2.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                              o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.3.	Jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy                          i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

6.4.	Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcjum).

6.4.1.	W przypadku złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie dokumenty,                          o których mowa pkt. 6.1 SIWZ, składają wspólnie wszystkie podmioty (dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ może być złożony przez pełnomocnika), a każdy z podmiotów oddzielnie również dokumenty wymienione w pkt 6.2 SIWZ.

6.4.2.	Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, w ofercie musi być wskazany pełnomocnik do reprezentowania podmiotów w postępowaniu albo reprezentowania                                   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.

6.4.3.	Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się                                 o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.4.4.	Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.:

- podmioty składające ofertę,

- cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,

- zasady reprezentacji i prowadzenia spraw,

- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia).

6.4.5.	Umowa, o której mowa w pkt 6.4.4 SIWZ nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

6.5. 	W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wszystkich wymienionych dokumentów, a każdy ze wspólników – również dokumentów wymienionych w pkt  6.2.1 i 6.2.2 SIWZ.

6.6.  Inne wymagane dokumenty:

6.6.1. Wszystkie oświadczenia, certyfikaty, deklaracje, normy, linki do stron,                   i wydruki, których złożenia zamawiający wymaga w Rozdziale 3 siwz- Opis przedmiotu zamówienia.

6.6.2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność                                   z oryginałem z zachowaniem sposobu reprezentacji), jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

6.7. Zamawiający przypomina, że z treści oferty i załączonych do niej dokumentów powinno wynikać jednoznacznie, że osoba/y, która/e ją podpisała/y jest/są do tego upoważniona/e, pod rygorem nieważności oferty.

7.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Adres siedziby zamawiającego: ul. Marynarki Polskiej 134A,            80-865 Gdańsk, kancelaria pok. nr 11.

  - Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści korespondencji na piśmie z własnoręcznym podpisem. W przypadku przesyłania korespondencji faksem, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

  - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy  z treścią pisma.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jan Korenik -                         tel. (058) 342-31-59.

  - Korespondencję wysyłaną faksem prosimy kierować na numer 58 520-70-01. W razie awarii faksu korespondencję należy kierować na numer 58 343-23-84.

  - Korespondencja będzie wysyłana z faksu nr 58 342-31-59, który nie służy do przesyłania korespondencji przez Wykonawców. Korespondencja przesłana na ten faks nie będzie rejestrowana i rozpatrywana.

8.	Wymagania dotyczące wadium.

8.1.	Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 12600,00 PLN, w tym na:

Część  I:  11200,00 zł (jedenaście tysięcy dwieście złotych),

Część II:    1400,00 zł (tysiąc czterysta złotych).

8.2.	Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert w pieniądzu (złoty) na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, nr konta 92 1240 1268 1111 0010 3857 9322 (kwota wadium musi być na koncie Zamawiającego w ww. terminie) albo w tym samym terminie do kasy MOPS w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134                 pok. 22 w formie oryginałów: poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                                  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

8.3.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.4.	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego postępowania na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9.	Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                            z upływem terminu składania ofert.

10.	Opis sposobu przygotowywania ofert.

# Oferty ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający wyraża zgodę aby certyfikaty, deklaracje zgodności, oświadczenia producenta                      normy i wydruki złożone były w języku stosowanym w handlu międzynarodowym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

# „Oferta przetargowa na  dostawę urządzeń komputerowych”.

# Nie otwierać do dnia 28 listopada 2011 roku do godziny 10:15.

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską, za jej nieotwarcie                           w trakcie sesji otwarcia ofert.

Ponadto ofertę należy:

-złożyć na kolejno ponumerowanych stronach (zapisanych), a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;

-wypełnić na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo atramentem nieścieralnym;

-zabezpieczyć tak, aby oferta nie mogła ulec dekompletacji, poprzez połączenie ze sobą trwale stron oferty.

11.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 11 (kancelaria) w terminie do dnia 28 listopada 2011 roku do godz. 10:00.

11.2 Oferty będą otwierane w dniu 28 listopada 2011 roku o godz. 10:15 w pokoju nr 101                                 w siedzibie zamawiającego.

12.	Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca może ponieść przy realizacji zamówienia,

- Ceny należy podać w złotych polskich. Wszystkie wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy
i nie będzie podlegała zmianom.

- Formularz ofertowy należy wypełnić wg treści przedstawionej w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ.

13.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                              z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 100% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

14.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony                         w informacji przesłanej po wysłaniu zawiadomienia o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia środków odwoławczych przez któregoś z wykonawców.                 O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

15.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1  do niniejszej specyfikacji.

17.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, a także  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych opisanych w rozdziale opis przedmiotu zamówienia.

19.	Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

21.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

22.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej.

23.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

24.	Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

25.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26.	Załączniki do specyfikacji:

- Wzór umowy;

- I 2 a  Druk “Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty;

- Wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych;

- Wzór  oświadczenia  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wzór wykazu wykonanych dostaw;

Zatwierdzam:

……………………………….

Wzór umowy

załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# Umowa nr: PS.ZZZP.346-44(      )/11

# W dniu ………………… 2011 r. w Gdańsku pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A,
80-865 Gdańsk.

reprezentowanym przez:

...............................................................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

...............................................................................,

z siedzibą w ........................................................,

zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................ pod numerem ............................, posiadającym nr NIP ................................,

reprezentowanym przez:

..............................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń komputerowych zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1.	Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

2.	Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z:

-	Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy „Opis przedmiotu zamówienia”,

-	Ofertą złożoną przez Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2

            - Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy z deklaracjami zgodności CE.

§ 3

1.	Potwierdzenie przekazania przedmiotu zamówienia następować będzie w postaci pisemnego protokołu odbioru zawierającego co najmniej następujące dane: datę i miejsce sporządzenia protokołu, numer Zadania wraz z opisem przedmiotu Umowy objętego danym Zadaniem, datę dokonania odbioru, oświadczenie Zamawiającego czy dokonuje odbioru bez zastrzeżeń, czy też zgłasza zastrzeżenia wraz z ich opisem.

2.	W razie odmowy odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, sporządza się protokół podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy odbioru. W przypadku gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, okoliczność ta zostanie zaznaczona w treści protokołu.

3.	Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

§ 4

1.	Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Strony ustalają 
w wysokości: netto .................. złotych (słownie: ...............................................), brutto ................. złotych (słownie: .....................................), w tym 23% podatku VAT: ................................. złotych (słownie: .............................................);

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT zamawiający zapłaci cenę wynikającą z aktualnej (obowiązującej) stawki podatku.

2.	Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym 
i materialnym faktury VAT, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia nie zawierający zastrzeżeń.

§ 5

1.	W przypadku wystąpienia usterek lub wad przedmiotu Umowy, zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego przed terminem zapłaty, o którym mowa w § 4 
ust. 2, Zamawiający ma prawo odmówić Wykonawcy zapłaty oraz żądać usunięcia wad lub usterek. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy po zakończeniu usuwania wad lub usterek. Usunięcie wad lub usterek potwierdzone zostanie w protokole. Dokonanie zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu uznaje się za dokonane w terminie.

2.	Fakt usunięcia usterek lub wad musi zostać potwierdzony dodatkowym protokołem odbioru.

§ 6

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:

1)	.................................,

2)	.................................,

3)	.................................,

4)	.................................,

licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nie zawierającym zastrzeżeń.

2.	W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni naprawę reklamowanego elementu przedmiotu Umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przy czym pod rygorem nieważności zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Koszty transportu lub inne związane z przewiezieniem przedmiotu reklamacji ponosi Wykonawca.

3.	Zgłoszenie awarii lub usterki może nastąpić w formie faksu lub e-mail, przy czym Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić odbiór zgłoszenia.

4.	Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, podzespół, urządzenie lub inny element przedmiotu Umowy w przypadku, gdy okres naprawy przekroczy 3 (trzy) dni od dnia zgłoszenia awarii lub usterki.

5.	W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność 3-krotnej naprawy tego samego sprzętu, podzespołu, urządzenia lub innego elementu przedmiotu Umowy zwane w dalszy ciągu nowym elementem, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu, podzespołu, urządzenia lub innego elementu przedmiotu Umowy na nowy element. Wykonawca bezwarunkowo przeniesie na nowy element uprawnienia gwarancyjne                              i licencyjne w przypadku udzielenia licencji OEM.

6.	W przypadku gdy do sprzętu, podzespołu lub urządzenia zostanie dołączona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmienne aniżeli określone niniejszą Umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze, wybór należy do Zamawiającego.

7.	Wykonawca udziela bezwarunkowego uprawnienia do rozbudowy komputerów przez Zamawiającego (otwieranie obudów komputerów stacjonarnych bez utraty gwarancji).

- Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u Zamawiającego w przypadku jego naprawy gwarancyjnej.

- W sprawach naprawy lub gwarancji Zamawiający kontaktować się będzie 
z punktem serwisowym Wykonawcy: ........................, tel.: ......................, fax: ....................., e-mail: ..................................

- W sprawach dostawy Wykonawca kontaktować się będzie z następującymi osobami  po stronie Zamawiającego: Romuald Mazurek, Jan Kaczorowski przy ul. Leczkowa 1 A                           w Gdańsku, tel.: 58  520 70 51, fax: 58  342 31 59, e-mail: informatycy@mops.gda.pl

§ 7

1.	Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych:

a)	w wysokości 5% wartości zamówienia, to jest w kwocie ...................... zł (słownie: ...........................), gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b)	w wysokości 0,2% wartości zamówienia, to jest w kwocie ............... zł (słownie: ............................), za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 Umowy;

c)	w wysokości 0,2% wartości zamówienia, to jest w kwocie ............... zł (słownie: .........................................), za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji zobowiązania gwarancyjnego świadczonego przez Wykonawcę.

2.	Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

W razie opóźnień w zapłacie wynagrodzenia za przedmiot Umowy Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.

§ 9

W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy stwierdzonego w protokole, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§ 10

1.	Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci podpisanego aneksu.

2.	Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 11

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

2.	Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

Wykonawca				                     		Zamawiający

Wzór formularza oferty

załącznik nr 2  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................

.........................................................................

………………………………………………..…..

…………………………………………………….

Adres wykonawcy: ..........................................

.........................................................................

Powiat: ............................................................

Województwo: .................................................

REGON: ..........................................................

NIP...................................................................

numer telefonu:……………………………..…..

numer faksu do korespondencji:…………………………………….
wraz z numerem kierunkowym

(w przypadku oferty wspólnej należy podać dane podmiotów oraz pełnomocnika)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 134A

80-865 Gdańsk

O F E R T A   W Y K O N A W C Y

na zadanie pierwsze

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

dostawę urządzeń komputerowych:

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

- 44 sztuki komputerów pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny | Tak/Nie* |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 niski profil w tym jedno z możliwością pracy w trybie x4, 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 1 złącze eSATA; Kontroler RAID 0 i RAID 1 | Tak/Nie* |
|  | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora | Tak/Nie* |
|  | Procesor | Procesor klasy x86. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 1700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) (załączyć wydruk ze strony internetowej potwierdzający spełnienie wymagania) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR3 1333 MHz | Tak/Nie* |
|  | Dysk twardy | Min. 250 GB SATAII 7200rpm, 16MB pamięci Cache | Tak/Nie* |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, RAMDAC 24 bit 350MHz, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min 512MB ze wsparciem dla DirectX 10.1 i OpenGL 3.2 np. ATI Radeon HD 4200 lub równoważna | Tak/Nie* |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. Realtek ALC269 lub równoważna, | Tak/Nie* |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą wspierająca obsługę: ASF i Broadcom TruManageTM, min. Broadcom 5761 lub równoważna | Tak/Nie* |
|  | Porty | Wbudowane: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | Tak/Nie* |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty | Tak/Nie* |
|  | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi | Tak/Nie* |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt | Tak/Nie* |
|  | Obudowa | Typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (1 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 1 x 3,5” wewnętrzne) Waga max 9kg. Objętość max 16 litrów. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy max. 255W i wydajności 88%. W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB | Tak/Nie* |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem MS Office Starter 2010 PL OEM | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. | Tak/Nie* |
|  | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylnich portów w układzie 2 szt, 4 szt Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 i Windows Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20db (załączyć oświadczenie producenta) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (oświadczenie dołączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym – oświadczenie załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
| 20. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 69 sztuk komputerów drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny | Tak/Nie* |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w 2 złącza PCI Express x16 niski profil w tym jedno z możliwością pracy w trybie x4, 1 wolne złącze PCI niski profil, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 1 złącze eSATA; Kontroler RAID 0 i RAID 1 | Tak/Nie* |
|  | Chipset | Rekomendowany przez producenta procesora | Tak/Nie* |
|  | Procesor | Procesor klasy x86. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście PassMark - CPU Mark wynik min.: 1700 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) (załączyć wydruk ze strony internetowej potwierdzający spełnienie wymagania) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR3 1333 MHz | Tak/Nie* |
|  | Dysk twardy | Min. 250 GB SATAII 7200rpm, 16MB pamięci Cache | Tak/Nie* |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, RAMDAC 24 bit 350MHz, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min 512MB ze wsparciem dla DirectX 10.1 i OpenGL 3.2 np. ATI Radeon HD 4200 lub równoważna | Tak/Nie* |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, min. Realtek ALC269 lub równoważna, | Tak/Nie* |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą wspierająca obsługę: ASF i Broadcom TruManageTM, min. Broadcom 5761 lub równoważna | Tak/Nie* |
|  | Porty | Wbudowane: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | Tak/Nie* |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty | Tak/Nie* |
|  | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi | Tak/Nie* |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt | Tak/Nie* |
|  | Obudowa | Typu desktop, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym (1 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 1 x 3,5” wewnętrzne) Waga max 9kg. Objętość max 16 litrów. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy max. 255W i wydajności 88%. W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB | Tak/Nie* |
|  | System operacyjny i oprogramowanie | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Zainstalowany Microsoft Office 2010 Home & Business OEM PL | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami. | Tak/Nie* |
|  | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylnich portów w układzie 2 szt, 4 szt Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 i Windows Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20db (załączyć oświadczenie producenta) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (oświadczenie dołączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym – oświadczenie załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
| 20. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 2 sztuki komputerów trzeciego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | Tak/Nie* |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna | Tak/Nie* |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6000 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Tak/Nie* |
|  | Pamięć operacyjna | 4GB 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, | Tak/Nie* |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. | Tak/Nie* |
|  | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) | Tak/Nie* |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. | Tak/Nie* |
|  | Obudowa | Typu Desktop z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne i 1 szt. 3,5” wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 880 mm; (360 x 110 x 410 mm), waga max 8 kg Zasilacz o mocy max 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 17 specyfikacji, podpunkt 5 | Tak/Nie* |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Czujnik otwarcia obudowy jako fabryczne rozwiązanie producenta komputera. | Tak/Nie* |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy | Tak/Nie* |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (oświadczenie dołączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. | Tak/Nie* |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Zainstalowany Microsoft Office Starter 2010 OEM PL Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt. USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o co najmniej 2 szt. złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy i/lub port RS-232 wraz z 2 szt. PS/2 i/lub kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu – nie dopuszcza się kart o profilu pełnym, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 4 sztuki komputerów stacjonarnych czwartego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ komputera | Komputer stacjonarny | Tak/Nie* |
|  | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach typu „desktop” Procesor musi być wyposażony w zestaw chłodzący producenta (radiator i wentylator) zaoferowany procesor powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 2008 punktów. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | Tak/Nie* |
|  | Płyta główna | Wspierająca wszystkie funkcje przyłączonego procesora. Obsługująca minimum 4 GB pamięci operacyjnej. Wyposażona w następujące złącza rozszerzeń: przynajmniej 2 złącza DIMM SDRAM co najmniej 1 złącze PCI-Express x1; co najmniej 2 złącza Serial ATA2; przynajmniej 1 złącze S/P-DIF; 1 złącze czujnika otwarcia obudowy | Tak/Nie* |
|  | Pamięć operacyjna | Co najmniej 2GB DDR3 Przynajmniej 1 wolne złącze do rozszerzenia pamięci | Tak/Nie* |
|  | Porty w tylnej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury; co najmniej 2 gniazda USB; 1 gniazdo portu LPT; 1 gniazdo portu RJ-45; 1 gniazdo D-Sub; 1 gniazdo DVI-D; Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; | Tak/Nie* |
|  | Porty w przedniej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 2 gniazda USB; 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; | Tak/Nie* |
|  | HDD | O pojemności 500 GB, z interfejsem SATA3, oraz buforem 16MB, pracujący z prędkością obrotową 7200 obr./min | Tak/Nie* |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka standardu DVD+/-RW z buforem 1 MB, pozwalający na: odczyt nośników DVD/CD z prędkościami: 16x/48x; zapis nośników DVD-R/+R/-RW/+RW/-R DL/RAM/CD-R/CD-RW; | Tak/Nie* |
|  | Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa | Tak/Nie* |
|  | Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca pracę z prędkością 10/100/1000 Mb/s | Tak/Nie* |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną układ graficzny Intel Graphics Media X4500 lub lepszy, z pamięcią minimum 128MB | Tak/Nie* |
|  | Klawiatura | Przewodowa, posiadająca minimum 102 klawisze w układzie „QWERTY”. Złącze USB. | Tak/Nie* |
|  | Mysz | Przewodowa mysz optyczna USB, dwuprzyciskowa, z podkładką, | Tak/Nie* |
|  | Stacja kart pamięci | Brak | Tak/Nie* |
|  | Obudowa | O wymiarach łącznych nie większych niż 68 cm, trwale oznakowana logo producenta komputera, wyposażona minimum w: 1 zewnętrzna zatoka 5.25'' | Tak/Nie* |
|  | Zasilacz | Wewnętrzny, o mocy nie większej niż 200W, umożliwiający podłączenie wszystkich elementów zestawu i gwarantujący stabilność pracy komputera. Z zabezpieczeniami: przeciwprzeciążeniowymi, przeciwprzepięciowymi, przeciwzwarciowymi. | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania | Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrz obudowy. | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i oświadczenia | Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces produkcji - dołączyć do oferty oświadczenie producenta komputera Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, (Deklaracja CE); Certyfikat zgodności komputera z systemem operacyjnym MS Windows 7 - dołączyć do oferty certyfikat Windows Hardware Quality List z witryny firmy Microsoft Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim | Tak/Nie* |
| 20. | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji komputera w trybie „door-to-door”, transport do i od klienta na koszt wykonawcy. Serwis realizowany przez producenta komputera lub przez Wykonawcę. Możliwość telefonicznego zgłaszania usterek w serwisie producenta komputera. Wymagany okres przyjmowania zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni robocze. Wykonawca musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego – załączyć oświadczenie producenta komputera potwierdzające, że wykonawca posiada status autoryzowanego partnera serwisowego. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | System operacyjny | Licencja Windows 7 Professional 64bit PL Zainstalowany na dysku twardym Windows 7 Professional 64-bit PL; System operacyjny nie wymagający wpisywania klucza aktywacyjnego lub aktywacji poprzez Internet czy telefonicznie; | Tak/Nie* |
|  | Sterowniki | Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. | Tak/Nie* |
|  | Inne | Możliwość pobrania aktualnych sterowników do użytkowanego komputera z dedykowanej witryny internetowej producenta komputera na podstawie numeru seryjnego użytkowanego komputera. – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Oprogramowanie użytkowe | Dla zachowania kompatybilności z już użytkowanym oprogramowaniem wymagane jest dostarczenie komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Office 2010 w postaci zestawu aplikacji w języku polskim umożliwiających tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz umożliwiających bezproblemową edycję plików zapisanych w formatach *.docx, *.xlsx, *.doc, *.xls. | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 1 komputer stacjonarny piątego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta | Tak/Nie* |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna | Tak/Nie* |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 2400 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Tak/Nie* |
|  | Pamięć operacyjna | 2GB 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, | Tak/Nie* |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. | Tak/Nie* |
|  | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) | Tak/Nie* |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. | Tak/Nie* |
|  | Obudowa | Typu Desktop z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne i 1 szt. 3,5” wewnętrzne Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 880 mm; (360 x 110 x 410 mm), waga max 8 kg Zasilacz o mocy max 250W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 17 specyfikacji, podpunkt 5 | Tak/Nie* |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Czujnik otwarcia obudowy jako fabryczne rozwiązanie producenta komputera. | Tak/Nie* |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy | Tak/Nie* |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (oświadczenie dołączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. | Tak/Nie* |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Home Premium 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Zainstalowany Microsoft Office Starter 2010 OEM PL Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 10 szt. USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o co najmniej 2 szt. złączy USB 3.0 umiejscowione z tyłu obudowy i/lub port RS-232 wraz z 2 szt. PS/2 i/lub kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 3 wolnymi złączami PCI Express x1; Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu – nie dopuszcza się kart o profilu pełnym, 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 2.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty Czytnik kart multimedialnych. Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 7 sztuk komputerów przenośnych pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook | Tak/Nie* |
|  | Ekran | 17,3" (1600x900), TrueLife LED, plamka max 0,239mm | Tak/Nie* |
|  | Chipset | Min. Intel HM67 lub równoważny | Tak/Nie* |
|  | Procesor | procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2,10 GHz, pamięć L3 3 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | Tak/Nie* |
|  | Pamięć RAM | 6 GB 1333 MHz z możliwością rozbudowy do 8GB | Tak/Nie* |
|  | Dysk twardy | Min. 640 GB, 5400 obr/min. | Tak/Nie* |
|  | Karta graficzna | Z pamięcią 2048MB niewspółdzieloną z systemem operacyjnym ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11 i Shader 5.0, OpenCL, Open GL 4.0, PureVideo HD 1080p, H264, VC1 i MPEG2. Posiadająca minimum 96 potoków. Karta powinna osiągać w testach: 3Dmark11 wynik min. 762 punkty 3Dmark06 wynik min. 7077 punktów, 3Dmark05 wynik min. 13857 punktów, 3Dmark03 wynik min. 19120 punktów. | Tak/Nie* |
|  | Audio | Karta dźwiękowa HD Audio, wbudowane 2 szt głośników stereo o mocy 2W każdy. | Tak/Nie* |
|  | Karta sieciowa | 10/100 LOM – RJ 45 | Tak/Nie* |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wbudowany Wireless 802.11 b/g/n wraz modułem Bluetooth v3.0 (tzw COMBO) | Tak/Nie* |
|  | Porty/złącza | HDMI, VGA, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 w tym jedno współdzielone z eSATA, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, złącze typu Kensington Slot, czytnik kart 8 w 1 czytający karty min: SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro, xD, kamera 1.0 Mpix (1280x720). | Tak/Nie* |
|  | Klawiatura | Klawiatura (układ US -QWERTY) 102 klawisze z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych. Touchpad. | Tak/Nie* |
|  | Napęd optyczny | DVD+/-RW wraz z niezbędnym oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania | Tak/Nie* |
|  | Bateria | Min. 6-cell. Czas pracy na bateriach min. 3 godziny | Tak/Nie* |
|  | BIOS | - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 1/ wersji BIOS, 2/ nr seryjnego komputera, 3/ ilości pamięci RAM, 4/ typie procesora, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, 5/ modelu i pojemności zainstalowanego dysku twardego 6/ modelu i rodzaju napędu optycznego 7/ mocy podłączonego zasilacza 8/ zainstalowanej grafice - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, ładowania akumulatorów urządzeń zewnętrznych przy wykorzystaniu portu USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego - Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika | Tak/Nie* |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL (64-bit) z Service Pack 1, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Waga i wymiary | Waga max 3,4 kg z baterią 6-cell, HDD i napędem optycznym Max wymiary: Wysokość: (przód/tył) 29.70 mm do 34 mm Szerokość: 418.4 mm Głębokość: 286.80 mm | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 3 lata w punkcie serwisowym Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 10 sztuk komputerów przenośnych drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook | Tak/Nie* |
|  | Ekran | Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, matryca glare, rozdzielczość 1366x768, HD, jasność 220cd, Kontrast 400:1 | Tak/Nie* |
|  | Obudowa | Błyszcząca, konstrukcja wzmacniana kratownicą wewnątrz obudowy ze stopów magnezytu, zawiasy matrycy metalowe. kolor czarny | Tak/Nie* |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora | Tak/Nie* |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera | Tak/Nie* |
|  | Procesor | Procesor klasy x86,2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,1 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego | Tak/Nie* |
|  | Pamięć operacyjna | Min 2GB z możliwością rozbudowy do 8GB, rodzaj pamięci DDR3 1333MHz, | Tak/Nie* |
|  | Dysk twardy | Min 500GB, interfejs SATA, prędkość obrotowa min 7200rpm | Tak/Nie* |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: • DX10.1 oraz DirectX* 11 on DirectX* 10 hardware • OGL 3.0 • Shader Model 4.1 | Tak/Nie* |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon kierunkowy, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem klawiatury, kamera 1,3MPix | Tak/Nie* |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – RJ 45 | Tak/Nie* |
|  | Porty/złącza | 3xUSB(możliwość ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera), złącze słuchawek, złącze mikrofonu, HDMI, VGA, RJ-45, czytnik kart multimedialnych(min SD/SDHC/MS/MS Pro), ExpressCard 34/54mm | Tak/Nie* |
|  | Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie, 106 klawiszy, układ US, | Tak/Nie* |
|  | WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n, obsługa Wireless Display-> bezprzewodowa transmisja obrazu w rozdzielczości HD oraz dźwięku 5.1 | Tak/Nie* |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 2.1+EDR | Tak/Nie* |
|  | Napęd optyczny | Zintegrowany w obudowie DVD +/- RW, z tacką, dołączone oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt CD/DVD | Tak/Nie* |
|  | Bateria | bateria - 6 ogniw | Tak/Nie* |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny max 80W | Tak/Nie* |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7 oraz XP, Płyty Recovery umożliwiające reinstalacje systemu. Wraz z systemem operacyjnym zainstalowany pakiet Office 2010 Starter | Tak/Nie* |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej, nr seryjny urządzenia, Wsparcie dla technologii Computrace Możliwość włączenie i wyłączenia wirtualizacji CPU Możliwość włączenie i wyłączenia Wake on LAN Możliwość ustawienia hasła BIOS na poziomie usera, administratora oraz dysku twardego. Możliwość ustawienia hasła startowego z poziomu BIOS Możliwość zmiany trybu pracy wentylatorów: na pracę zapewniającą zmniejszenie poziom hałasu generowanego przez urządzenie | Tak/Nie* |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Dodatkowe w pełni funkcjonalne oraz nieodpłatne licencyjnie oprogramowanie producenta sprzętu pozwalające na: Diagnostykę usterek typu hardware z poziomu DOS, W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu Zarządzanie sprzętem IT oraz inwentaryzację posiadanego sprzętu wraz z zainstalowanymi podzespołami czy oprogramowaniem | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej GOLD dla Polski. Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony WWW.epeat.net Country=POLAND. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (oświadczenie dołączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Inne | Waga urządzenia z baterią max 2,5kg, | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock COMPUTRACE ready | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 2 lata na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. Dedykowany numer oraz email dla zgłoszeń awarii sprzętu objętego gwarancją typu OnSite, czynny 24h na dobę przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email można również uzyskać informacje odnośnie statusu wykonywanej/zgłoszonej naprawy. | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 5 sztuk komputerów przenośnych trzeciego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook | Tak/Nie* |
|  | Ekran | 10,1" WSVGA (1024x600) z technologią TrueLife | Tak/Nie* |
|  | Chipset | Min. Intel NM10 Express lub dostosowany do zaoferowanego procesora | Tak/Nie* |
|  | Procesor | Procesor jednordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, o TDP max 6,5W taktowany zegarem co najmniej 1.66GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 667MHz pamięć L2 512K (np. Intel Atom N455) lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | Tak/Nie* |
|  | Pamięć RAM | 1GB DDR3 1333MHz | Tak/Nie* |
|  | Dysk twardy | 2,5” min. 160 GB SATA 5400RPM | Tak/Nie* |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana min. Intel GMA 3150 | Tak/Nie* |
|  | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z pł główną, wbudowany głośnik o mocy 2W. | Tak/Nie* |
|  | Karta sieciowa | 10/100 – RJ 45 | Tak/Nie* |
|  | Porty/złącza | 1 x VGA, 2 x USB 2.0, RJ-45, złącze słuchawkowe, czytnik kart multimedialnych 3-in-1, kamera 0.3MP z mikrofonem, slot Kensington | Tak/Nie* |
|  | Klawiatura | Klawiatura z min. 82 przyciskami Touchpad 240CPI | Tak/Nie* |
|  | WiFi | Wbudowany Wireless 802.11 b/g/n | Tak/Nie* |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 3.0 (dopuszcza się moduł wspólny dla WiFi i Bluetooth – tzw COMBO) | Tak/Nie* |
|  | Bateria | Min. 3-cell 24Whr | Tak/Nie* |
|  | Zasilacz | Min. 30W lub wyższy | Tak/Nie* |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Starter PL (32-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. | Tak/Nie* |
|  | BIOS | W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego , zgodny ze specyfikacją Plug & Play. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM, dysku twardego Możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 17,1 dB (załączyć oświadczenie producenta) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja zgodności CE EPEAT Silver Energy Star 5.0 | Tak/Nie* |
|  | Torba | brak | Tak/Nie* |
|  | Inne | Waga max 1,3 kg z 3-cell baterią Waga max 1,4 kg z 6-cell baterią Wymiary max: wysokość od 26 mm do 33mm, szerokość: 270mm, głębokość: 200mm Zainstalowany Microsoft Office 2010 Starter (Word Starter, Excel Starter) | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | Min. 2 lata Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 8 sztuk komputerów przenośnych czwartego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" HD LED 1600x900, przeciwodblaskowym | Tak/Nie* |
|  | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej | Tak/Nie* |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 2500 punktów (wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net) | Tak/Nie* |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny | Tak/Nie* |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. | Tak/Nie* |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode | Tak/Nie* |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki | Tak/Nie* |
|  | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | 6-cell, 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 5 godzin Zasilacz o mocy min. 90W | Tak/Nie* |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: Modelu komputera, Wersji BIOS, Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3 Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie ich obsadzenia Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Informacji o napędzie optycznym Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki( oświadczenie dołączyć do oferty) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org | Tak/Nie* |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB oraz w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 20 dB (załączyć oświadczenie producenta) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Waga | Waga max 3.5 kg z baterią 6-cell | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy | Tak/Nie* |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Home Premium 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 w tym jedno USB o funkcjonalnosci eSATA, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, HDMI, RJ-45, VGA, czytnik kart 8 w 1 (obsługiwane karty: SD, SDIO, MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO, xD, Hi Speed SD, Hi Capacity SD), ExpressCard 34mm, zintegrowana kamera full HD z mikrofonem cyfrowym kierunkowym Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz Wireless LAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 3.0. Klawiatura pełnowymiarowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną odporna na zalanie, podświetlana od spodu (układ US -QWERTY); Touchpad 240 CPI. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 114 sztuki monitorów pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor komputerowy | Tak/Nie* |
|  | Ekran | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 18,5” | Tak/Nie* |
|  | Rozmiar plamki | 0,300 mm | Tak/Nie* |
|  | Jasność | 250 cd/m2 | Tak/Nie* |
|  | Kontrast | 1000:1 | Tak/Nie* |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni | Tak/Nie* |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1366 x 768 przy 60Hz | Tak/Nie* |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz | Tak/Nie* |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz | Tak/Nie* |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni | Tak/Nie* |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa | Tak/Nie* |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot | Tak/Nie* |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 2,7 kg | Tak/Nie* |
|  | Zużycie energii | 18 W(typowe); 22 W(maksymalnie), tryb czuwania mniej niż 0,5W | Tak/Nie* |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – oświadczenie dołączyć do oferty Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty | Energy Star 5.1, ISO 13406-2 lub ISO 9241, TCO 5 (ver 5.2), EPEAT Silver | Tak/Nie* |
|  | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 1 sztuk monitorów drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne monitora | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor komputerowy | Tak/Nie* |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 24” | Tak/Nie* |
|  | Rozmiar plamki | 0,277 mm | Tak/Nie* |
|  | Jasność | 250 cd/m2 | Tak/Nie* |
|  | Kontrast | 1000:1, dynamiczny 2 000 000:1 | Tak/Nie* |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni | Tak/Nie* |
|  | Czas reakcji matrycy | max 8ms | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 przy 60Hz | Tak/Nie* |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni | Tak/Nie* |
|  | Wydłużenie w pionie | Tak, min 130 mm | Tak/Nie* |
|  | PIVOT | Tak | Tak/Nie* |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa | Tak/Nie* |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia LED | Tak/Nie* |
|  | Zużycie energii | Typowo 21W, czuwanie mniej niż 0,1W | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot | Tak/Nie* |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 4,04 kg | Tak/Nie* |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Gwarancja zero martwych pikseli | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty | TCO 5.2, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.1 | Tak/Nie* |
|  | Inne | Odłączana stopa z VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 1 monitor trzeciego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor komputerowy | Tak/Nie* |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” | Tak/Nie* |
|  | Rozmiar plamki | 0,248 mm | Tak/Nie* |
|  | Jasność | 250 cd/m2 | Tak/Nie* |
|  | Kontrast | 1000:1 | Tak/Nie* |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni | Tak/Nie* |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms (czarny do białego) | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz | Tak/Nie* |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz | Tak/Nie* |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 75 Hz | Tak/Nie* |
|  | Pochylenie monitora | TAK. W zakresie od -4 do +21 stopni | Tak/Nie* |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa | Tak/Nie* |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia WLED | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot | Tak/Nie* |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,00 kg | Tak/Nie* |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP, | Tak/Nie* |
|  | Pobór prądu | Typowo 24W, maksymalnie 30W | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty | TCO 05, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 | Tak/Nie* |
|  | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników Konfigurowane menu ekranowe do sterowania wyświetlaczem Monitor musi umożliwiać jego obsługę poprzez funkcję zdalnego zarządzania zasobami (Remote Asset Management) | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 4 monitor czwartego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Monitor komputerowy | Tak/Nie* |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny 18,5” | Tak/Nie* |
|  | Rozmiar plamki | max. 0,3 mm | Tak/Nie* |
|  | Jasność | 200 cd/m2 | Tak/Nie* |
|  | Kontrast | 500:1 | Tak/Nie* |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 100/180 stopni | Tak/Nie* |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms (czarny do białego) | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1366 x 768 przy 60Hz | Tak/Nie* |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 80 kHz | Tak/Nie* |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 55 – 75 Hz | Tak/Nie* |
|  | Typ sygału wejściowego | 15-stykowe D-Sub | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 46 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Biurowe urządzenie wielofunkcyjne | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane funkcje | Drukarka, Skaner, Kopiarka, Fax | Tak/Nie* |
|  | Interfejs podłączenia urządzenia | min. 1 port USB 2.0, Port wydruków bezpośrednich – PictBridge, Bezprzewodowa sieć Ethernet 802.11 g/b, Czytnik kart pamięci | Tak/Nie* |
|  | Rodzaj drukarki | atramentowa kolorowa | Tak/Nie* |
|  | Szybkość druku | kolor – do 30 str./min. w czerni – do 33 str./min. | Tak/Nie* |
|  | Wydajność | do 5000 str./mies. | Tak/Nie* |
|  | Jakość druku w czerni | rozdzielczość w pionie do 1200 dpi rozdzielczość w poziomie do 2400 dpi | Tak/Nie* |
|  | Jakość druku w kolorze | rozdzielczość w pionie do 2400 dpi rozdzielczość w poziomie do 4800 dpi | Tak/Nie* |
|  | Maksymalny format papieru | A4 | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane nośniki | papier A4, A5,B5,C5, 10x15, 13x18, 10x20,karta Hagaki, karta indeksowa, koperty, etykiety papierowe | Tak/Nie* |
|  | Pojemność podajników papieru | Główny podajnik papieru – do 100 arkuszy | Tak/Nie* |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | do 25 szt. | Tak/Nie* |
|  | ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | pojemność do 35 arkuszy | Tak/Nie* |
|  | moduł druku dwustronnego | TAK | Tak/Nie* |
|  | Typ skanera | płaski, technologia CIS | Tak/Nie* |
|  | Głębia koloru skanera | 48 bit | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość skanowania optyczna | 1200 x 2400 dpi | Tak/Nie* |
|  | Poziomy wymiar obszaru skanowania | min. 216 mm | Tak/Nie* |
|  | Pionowy wymiar obszaru skanowania | min. 356 mm | Tak/Nie* |
|  | Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu | 25 - 400% | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 | Tak/Nie* |
|  | Szybkość wysyłania danych (Upstream) | do 33,6 kB/s | Tak/Nie* |
|  | Waga | netto do 8 kg | Tak/Nie* |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 480 mm/360 mm/210 mm | Tak/Nie* |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi, | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 3 urządzenie wielofunkcyjne drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Biurowe urządzenie wielofunkcyjne | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane funkcje | Drukarka, Skaner, Kopiarka, Fax, | Tak/Nie* |
|  | Interfejs podłączenia urządzenia | min. 1 port USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx, Czytnik kart pamięci | Tak/Nie* |
|  | Zainstalowana pamięć | 160 MB | Tak/Nie* |
|  | Rodzaj drukarki | laserowa kolorowa | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane języki drukarek | HP PCL 5c; PCL6 | Tak/Nie* |
|  | Szybkość druku | mono - do 20 str./min. kolor – do 20 str./min. | Tak/Nie* |
|  | Wydajność | do 40000 str./mies. | Tak/Nie* |
|  | Jakość druku mono | rozdzielczość w pionie do 600 dpi rozdzielczość w poziomie do 600 dpi | Tak/Nie* |
|  | Jakość druku w kolorze | rozdzielczość w pionie do 600 dpi rozdzielczość w poziomie do 600 dpi | Tak/Nie* |
|  | Maksymalny format papieru | A4 | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane nośniki | papier zwykły, papier dziurkowany, papier typu bond, papier kolorowy, papier szorstki, papier wstępnie zadrukowany, folia, papier na transparenty, etykiety papierowe, koperty, kartony | Tak/Nie* |
|  | Pojemność podajników papieru | Główny podajnik papieru – do 600 arkuszy | Tak/Nie* |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | do 125 szt. | Tak/Nie* |
|  | ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | Pojemność do 50 arkuszy | Tak/Nie* |
|  | moduł druku dwustronnego | Tak | Tak/Nie* |
|  | Typ skanera | stolikowy, technologia CIS | Tak/Nie* |
|  | Głębia koloru skanera | 48 bit | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość skanowania optyczna | 1200 x 1200 dpi | Tak/Nie* |
|  | Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - 19200 dpi | Tak/Nie* |
|  | Poziomy wymiar obszaru skanowania | min. 216 mm | Tak/Nie* |
|  | Pionowy wymiar obszaru skanowania | min. 381 mm | Tak/Nie* |
|  | Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu | 25 - 400% | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 | Tak/Nie* |
|  | Szybkość wysyłania danych (Upstream) | do 33,6 kB/s | Tak/Nie* |
|  | Pojemność pamięci faksu | do 250 stron | Tak/Nie* |
|  | Waga | netto do 33 kg | Tak/Nie* |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 497 mm/492 mm/650 mm | Tak/Nie* |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 4 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych trzeciego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawowe funkcje urządzenia | drukarka | Tak/Nie* |
|  | Technologia druku | atramentowa | Tak/Nie* |
|  | Maks. rozmiar nośnika | A4 | Tak/Nie* |
|  | Maksymalna szybkość druku (mono) | 26 str./min. | Tak/Nie* |
|  | Druk w kolorze | Tak | Tak/Nie* |
|  | Maksymalna szybkość druku (kolor) | do 24 str./min. | Tak/Nie* |
|  | Zainstalowana pamięć | 128 MB | Tak/Nie* |
|  | Wydajność | do 20000 str./mies. | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w poziomie (mono) | 4800 dpi | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 4800 dpi | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w pionie (kolor) | 1200 dpi | Tak/Nie* |
|  | Gramatura papieru | 64-256 g/m2 | Tak/Nie* |
|  | Pojemność podajnika papieru | do 250 szt. | Tak/Nie* |
|  | Pojemność podajnika dokumentów | do 30 szt. | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane nośniki | papier A4, A5,A6, B5,C4,C6,9v13, 10x15, 13x18, 13x20,20x25 | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 | Tak/Nie* |
|  | Typ skanera | kolorowy | Tak/Nie* |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania | 2400 x 1200 dpi | Tak/Nie* |
|  | Złącze zewnętrzne | USB 2.0, 1 x RJ45 (karta sieciowa) | Tak/Nie* |
|  | Zainstalowane opcje | automatyczny dupleks | Tak/Nie* |
|  | Waga | netto do 14 kg | Tak/Nie* |
|  | szerokość/głębokość | max. 460 mm/420mm | Tak/Nie* |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy | Tak/Nie* |

- 1 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych czwartego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Biurowe urządzenie wielofunkcyjne | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane funkcje | Drukarka, Skaner, Kopiarka, Fax | Tak/Nie* |
|  | Interfejs podłączenia urządzenia | min. 1 port USB 2.0, 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) Czytnik kart pamięci | Tak/Nie* |
|  | Rodzaj drukarki | atramentowa kolorowa | Tak/Nie* |
|  | Szybkość druku | kolor – do 31 str./min. w czerni – do 32 str./min. | Tak/Nie* |
|  | Wydajność | do 7000 str./mies. | Tak/Nie* |
|  | Jakość druku w czerni | rozdzielczość w pionie do 600 dpi rozdzielczość w poziomie do 1200 dpi | Tak/Nie* |
|  | Jakość druku w kolorze | rozdzielczość w pionie do 1200 dpi rozdzielczość w poziomie do 4800 dpi | Tak/Nie* |
|  | Maksymalny format papieru | A4 | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane nośniki | papier A4, A5, A6, B5, B6, C6, koperty, etykiety papierowe, folia | Tak/Nie* |
|  | Pojemność podajników papieru | do 250 arkuszy | Tak/Nie* |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | do 50 arkuszy | Tak/Nie* |
|  | ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | pojemność do 35 arkuszy | Tak/Nie* |
|  | Typ skanera | płaski, technologia CIS | Tak/Nie* |
|  | Głębia koloru skanera | 48 bit | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość skanowania optyczna | 4800 x 4800 dpi | Tak/Nie* |
|  | Poziomy wymiar obszaru skanowania | min. 216 mm | Tak/Nie* |
|  | Pionowy wymiar obszaru skanowania | min. 297 mm | Tak/Nie* |
|  | Zmniejszanie / Powiększanie kopiowanego dokumentu | 25 - 400% | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | Tak/Nie* |
|  | Szybkość wysyłania danych (Upstream) | do 33,6 kB/s | Tak/Nie* |
|  | Waga | netto do 9 kg | Tak/Nie* |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 480 mm/410 mm/260 mm | Tak/Nie* |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi, | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 11 sztuk drukarek laserowych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Drukarka laserowa | Tak/Nie* |
|  | Obszar zastosowań | biurowy | Tak/Nie* |
|  | Druk w kolorze | Nie | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane języki drukarek | HP PCL 5c; HP PCL 6 | Tak/Nie* |
|  | Emulacje | PostScript Level 3 | Tak/Nie* |
|  | Maks. rozmiar nośnika | A4 | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi | Tak/Nie* |
|  | Szybkość druku (mono) | do 33 str./min. | Tak/Nie* |
|  | Wydajność | do 50000 str./mies. | Tak/Nie* |
|  | Pojemność podajników papieru | do 300 szt. | Tak/Nie* |
|  | Zainstalowane podajniki papieru | Podajnik na min. 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy | Tak/Nie* |
|  | Maks. pojemność podajników papieru | do 800 szt. | Tak/Nie* |
|  | Zainstalowane tace odbiorcze papieru | Tacka odbiorcza na 150 arkuszy (wydrukiem do dołu) | Tak/Nie* |
|  | Automatyczny dupleks | Tak | Tak/Nie* |
|  | Prędkość procesora | 600 MHz | Tak/Nie* |
|  | Zainstalowana pamięć | 128 MB | Tak/Nie* |
|  | Interfejsy / Komunikacja | 1 x USB 2.0; Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 10/100/1000 | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 | Tak/Nie* |
|  | Waga | netto do 11 kg | Tak/Nie* |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 370 mm/370 mm/270 mm | Tak/Nie* |
|  | Dodatki | Toner startowy na min. 2000 stron; Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 1 drukarka atramentowa

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obszar zastosowań | biurowy/domowy | Tak/Nie* |
|  | Technologia druku | atramentowa | Tak/Nie* |
|  | Druk w kolorze | Tak | Tak/Nie* |
|  | Druk Photo | Tak | Tak/Nie* |
|  | Maks. rozmiar nośnika | A4 | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w pionie (mono) | 2400 dpi | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w poziomie (mono) | 2400 dpi | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w pionie (kolor) | 2400 dpi | Tak/Nie* |
|  | Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 2400 dpi | Tak/Nie* |
|  | Automatyczny dupleks | Tak | Tak/Nie* |
|  | Pojemność podajnika papieru | do 300 szt. | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane nośniki | papier A4, A5, B5,koperty, CD/DVD | Tak/Nie* |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 | Tak/Nie* |
|  | Gramatura papieru | 64-300 g/m2 | Tak/Nie* |
|  | Złącze zewnętrzne | USB 2.0 | Tak/Nie* |
|  | Waga | netto do 6 kg | Tak/Nie* |
|  | szerokość/głębokość/wysokość | max. 450 mm/300/160mm | Tak/Nie* |
|  | Dodatki | Przewód zasilający, oprogramowanie i instrukcja obsługi | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 27 zasilaczy awaryjnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne monitora | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Zasilacz awaryjny | Tak/Nie* |
|  | Zastosowanie | Zasilanie awaryjne komputerów stacjonarnych | Tak/Nie* |
|  | Napięcie wejściowe/wyjściowe | 230 V | Tak/Nie* |
|  | Gniazda wej./wyj. | French/Belgian | Tak/Nie* |
|  | Liczba gniazd | min. 4 zasilanie zapasowe min. 4 ochrona przeciwprzepięciowa | Tak/Nie* |
|  | Prąd wyjściowy | 10 A | Tak/Nie* |
|  | Moc wyjściowa | min. 550 VA | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 1 sztuka  - dysk HDD 2,5" 500 GB USB metalowa obudowa

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 24 sztuki pamięci przenośnych typu Pendrive 8GB USB 2.0

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 200 sztuk pamięci RAM DDR2 667 MHz 1GB

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 5 sztuk zasilaczy komputerowych do obudowy ATX o mocy 400 Watt

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 40 Klawiatura USB w układzie polski programisty

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 50 sztuk myszy optycznych (przewodowych) USB z pokrętłem przewijania; 3 przyciski

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 1 sztuka KVM 4/1 z kompletem okablowania USB

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 9 sztuk Microsoft Office 2010 Home & Business PL

3.	Oferujemy realizację zamówienia za kwotę:

……………..… zł netto + podatek ……% VAT w kwocie ………… zł, tj. razem:

…..……..…….… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………….

.................................................................................................................................................).

4.	Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
w zakresie Zadania nr 1.

5.	Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

6.	Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………..

(*niepotrzebne skreślić)

7.	Warunki płatności: w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

8.  Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SIWZ.

9.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

10.	Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ.

12.	Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wg rozdziału 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

13. Wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w dniu ....................... w formie: .........................................................................................................................................................

Zwrotu wadium w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto: ........................................................................................................................................................*

* niepotrzebne obowiązkowo skreślić

______________________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Wzór formularza oferty

załącznik nr 2a  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................

.........................................................................

………………………………………………..…..

…………………………………………………….

Adres wykonawcy: ..........................................

.........................................................................

Powiat: ............................................................

Województwo: .................................................

REGON: ..........................................................

NIP...................................................................

numer telefonu:……………………………..…..

numer faksu do korespondencji:…………………………………….
wraz z numerem kierunkowym

(w przypadku oferty wspólnej należy podać dane podmiotów oraz pełnomocnika)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 134A

80-865 Gdańsk

O F E R T A   W Y K O N A W C Y

na zadanie drugie

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

dostawę urządzeń komputerowych ( serwerów komputerowych ) :

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:

- 2 serwer pierwszego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Serwer | Tak/Nie* |
|  | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” | Tak/Nie* |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Tak/Nie* |
|  | Procesor | Zainstalowany jeden procesor dwurdzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 3.2GHz pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | Tak/Nie* |
|  | RAM | 8GB DDR3 1333MHz, płyta główna musi obsługiwać minimum 32GB pamięci RAM | Tak/Nie* |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC | Tak/Nie* |
|  | Gniazda PCI | 1 x PCI Express x16 | Tak/Nie* |
|  | Interfejsy sieciowe | 2 x 10/100/1000 | Tak/Nie* |
|  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW | Tak/Nie* |
|  | Dyski twarde | 2x minimum 146GB SAS 10k rpm 2,5” | Tak/Nie* |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna | Tak/Nie* |
|  | Porty I/O | Wbudowany porty:, szeregowy, minimum 6 x USB 2.0 wyprowadzone z czego 2 na przednim panelu, dwa z tyłu dwa wewnętrzne | Tak/Nie* |
|  | Zasilacz | Zasilacz o mocy max. 250W | Tak/Nie* |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim | Tak/Nie* |
|  | Karta Zarządzająca | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca umożliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. ISO-14001 (wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja CE. Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 x64 oraz Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64 oraz Windows Server 2008 R2 x64. | Tak/Nie* |
|  | Warunki gwarancji dla serwera | Przynajmniej trzy lata gwarancji podstawowej. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. | Tak/Nie* |
|  | Zasilacz awaryjny | Obudowa typu rack, min 500W mogący współpracować z zaproponowanym serwerem | Tak/Nie* |
|  | Oprogramowanie | Microsoft Windows Serwer R2 Standard 2008 + 150 CAL | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 1 serwer drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Serwer | Tak/Nie* |
|  | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami | Tak/Nie* |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero lub sześciordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym | Tak/Nie* |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | Tak/Nie* |
|  | Procesor | Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | Tak/Nie* |
|  | RAM | 16 GB DDR3 1333 MHz, płyta główna musi obsługiwać minimum 64GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. | Tak/Nie* |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC, Memory Mirror | Tak/Nie* |
|  | Gniazda PCI | Minimum 1 złącze PCIe x16 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. | Tak/Nie* |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej | Tak/Nie* |
|  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW, | Tak/Nie* |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 2 dyski 500GB typu HotPlug SAS 3,5“ 7,2 krpm, możliwość dołożenia minimum 2 dodatkowych dysków twardych Hot-Plug. | Tak/Nie* |
|  | Kontroler RAID | Dedykowany, sprzętowy kontroler RAID, możliwe konfiguracje 0, 1,5,10,50,60 z min. 512 MB pamięci podręcznej | Tak/Nie* |
|  | Porty | 6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA | Tak/Nie* |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. | Tak/Nie* |
|  | Zasilacz | Dwa zasilacze typu hot-swap o mocy maksymalnej 500W. | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. | Tak/Nie* |
|  | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury | Tak/Nie* |
|  | Karta Zarządzania | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów możliwość zdalnego udostępniania plików wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 podgląd ostatniego ekranu widocznego przed awarią systemu wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów ) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja CE. | Tak/Nie* |
|  | Warunki gwarancji | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możliwość rozszerzenia gwarancji do pięciu lat. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak/Nie* |
|  | Zasilacz awaryjny | W obudowie typu rack min 1000 W mogący współpracować z zaproponowanym serwerem | Tak/Nie* |
|  | Oprogramowanie | Microsoft Windows Serwer R2 Standard 2008 | Tak/Nie* |

| Producent | Model |
| --- | --- |

- 1 serwer drugiego rodzaju

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Serwer | Tak/Nie* |
|  | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami | Tak/Nie* |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero lub sześciordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym | Tak/Nie* |
|  | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | Tak/Nie* |
|  | Procesor | Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. | Tak/Nie* |
|  | RAM | 8 GB DDR3 1333 MHz, płyta główna musi obsługiwać minimum 64GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. | Tak/Nie* |
|  | Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC, Memory Mirror | Tak/Nie* |
|  | Gniazda PCI | Minimum 1 złącze PCIe x16 drugiej generacji, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. | Tak/Nie* |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej | Tak/Nie* |
|  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW, | Tak/Nie* |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Zainstalowane 2 dyski 500GB typu HotPlug SAS 3,5“ 7,2 krpm, możliwość dołożenia minimum 2 dodatkowych dysków twardych Hot-Plug. | Tak/Nie* |
|  | Kontroler RAID | Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID, możliwe konfiguracje 0, 1,5,10,50,60 z min. 512 MB pamięci podręcznej | Tak/Nie* |
|  | Porty | 6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA | Tak/Nie* |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. | Tak/Nie* |
|  | Zasilacz | Dwa zasilacze typu hot-swap o mocy maksymalnej 500W. | Tak/Nie* |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. | Tak/Nie* |
|  | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury | Tak/Nie* |
|  | Karta Zarządzania | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów możliwość zdalnego udostępniania plików wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 podgląd ostatniego ekranu widocznego przed awarią systemu wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 | Tak/Nie* |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów) Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Deklaracja CE.. | Tak/Nie* |
|  | Warunki gwarancji | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możliwość rozszerzenia gwarancji do pięciu lat. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Załączony dokument znajduje się na stronie/stronach nr ….. oferty. | Tak/Nie* |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak/Nie* |
|  | Zasilacz awaryjny | W obudowie typu rack min 1000 W mogący współpracować z zaproponowanym serwerem | Tak/Nie* |

3.	Oferujemy realizację zamówienia za kwotę:

……………..… zł netto + podatek ……% VAT w kwocie ………… zł, tj. razem:

…..……..…… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………….

................................................................................................................................................).

4.	Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
w zakresie Zadania nr 1.

5.	Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

6.	Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………..

(*niepotrzebne skreślić)

7.	Warunki płatności: w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

8. Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SIWZ.

9.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

10.	Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ.

12.	Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wg rozdziału VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

13. Wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w dniu ....................... w formie: .....................................................................................................................................................

Zwrotu wadium w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto: ................................................................................................................................................*

*niepotrzebne obowiązkowo  skreślić

______________________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Wzór wykazu wykonanych dostaw

załącznik nr 5  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców

| L.p. | Przedmiot | Odbiorca (nazwa i adres) oraz miejsce wykonywanych dostaw | Okres wykonywania dostaw (od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-rok) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

______________, dnia ____________2011 r.

______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Footnotes

Załącznik został utworzony na podstawie odpisu przedmiotu zamówienia znajdującego się w Rozdziale III SIWZ.