ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE I MONTAŻ DŹWIGU

DZIENNY  DOM  POMOCY

GDAŃSK UL. STERNICZA 2

OGÓLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. O1.OO

OGÓLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Spis zawartości :

- Wstęp

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Zabezpieczenie placu budowy

- Ochrona środowiska podczas wykonywania robót

- Ochrona przeciwpożarowa

- Bezpieczeństwo prac na czynnym obiekcie

- Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Wymagania dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- WSTĘP

1.1      Inwestor:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

80 – 865 GDAŃSK  UL. MARYNARKI POLSKIEJ  134 a

1.2     Jednostka projektowa :

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż.arch. Andrzej Andrzejewski

81 – 405  Gdynia  ul. Ujejskiego 2

1.3     Przedmiot specyfikacji

Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu pt. :

Roboty remontowo – budowlane i montaż dźwigu w budynku

Dziennego Domu  Pomocy w Gdańsku przy ul. Sterniczej 2

Wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć i stosować

w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.4    Zakres robót objętych specyfikacją

- Wykonanie robót rozbiórkowych w części budynku objętej przebudową

- Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem części pomieszczeń oraz montażem dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych.

Przedstawiony wyżej zakres Robót wynika z kosztorysu budowlanego i ustaleń roboczych z Zamawiającym.

Celem w/w zakresu robót  jest przystosowanie obiektu opieki społecznej dla korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim.

1.5    Lokalizacja i dostęp do terenu Budowy

Obiekt będący przedmiotem prac remontowych położony jest na działce zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Sterniczej 2

Budynek położony jest w rejonie zabudowy niskiej mieszkaniowej

Budynek jest  podpiwniczony, pietrowy , z poddaszem użytkowym

Dojazd i dojście piesze do działki od strony ul. Sterniczej.

Teren działki znajduje się w gestii Inwestora.

Granice placu budowy należy ustalić z Inwestorem uwzględniając zapewnienie bezpiecznego dojazdu, dojścia i użytkowania „czynnej” części budynku nie objętej pracami remontowymi.

Wszystkie prace mające wpływ na użytkowanie czynnej części budynku należy poprzedzić uzgodnieniami z użytkownikiem.

Dojazd do budowy zapewnia istniejący system ulic miejskich.

1.6   Korespondencja dotycząca Budowy

Cała korespondencja dotycząca Budowy powinna być adresowana do Inwestora oraz Wykonawcy. Podany zostanie stosowny adres do korespondencji.

1.7  Definicje podstawowych pojęć używanych w specyfikacji

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stoso - wanych norm i standardów.   Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione.

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami

Inżyniera.

2.1   Przekazanie Placu Budowy

1.  W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wyko-       nawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla prowadzenia Robót, oraz  Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obciążenia związane z uzyskaniem prawa  używania dojść i dojazdów jakie będzie potrzebował w związku z dostępem i transportem materiałów do lub z Placu Budowy. Wszystkie obiekty poza Placem Budowy, jakie są mu niezbędne do celów związanych z prowadzeniem Robót, pozyska i urządzi na własny koszt.

2.2   Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu kosztorys nakładczy na Roboty objęte Kontraktem.

Zakres robót budowlano – montażowych zostanie ściśle określony w umowie.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót  gwarantujący wykonanie zadania w terminie określonym w umowie.

2.3        Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową

i Specyfikacjami Technicznymi

- Z wyjątkiem przypadków kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca winien wykonać i wykończyć Roboty bez żadnych usterek, w ścisłej zgodności z Kontraktem. Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inżyniera we wszystkich sprawach dotyczących Robót, niezależnie od tego czy były one wymienione w Kontrakcie czy nie.

- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty pod względem ważności powinny być traktowane w następującej kolejności:

  - Specyfikacje Techniczne

  - Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

- Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z projektami dokumentacji wielobranżowej  i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

- Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te będą rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.  ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

- Wykonawca, przystępując do realizacji Kontraktu, jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania „czynnej części obiektu nie objętej przebudową, a w wypadku konieczności czasowego prowadzenia robót w tej części, do wykonania ich po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem.

- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w Dokumentacji Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę.

- Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, bariery, płoty, kładki na ciągach pieszych, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem.

- Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać

odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót

3.1    Kierownictwo Wykonawcy

1.  Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo Robót na okres ich wykonywania i tak długi okres po ich ukończeniu jaki Inżynier uzna za konieczny dla właściwego wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu nie dłużej jednak niż do zakończenia prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji lub rękojmi.

2.  Wykonawca, w związku z wykonywaniem Robót oraz w związku z usuwanie usterek w tych Robotach, dopuści na Plac Budowy:

- tylko pracowników wyszkolonych i doświadczonych w swoich

zawodach oraz kompetentnych mistrzów i brygadzistów dla właściwego nadzorowania Robót,

- wykwalifikowanych robotników niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu.

3.2    Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inżynierem:

- Tymczasowe ogrodzenie ograniczające teren Budowy. Formę i rodzaj ogrodzenia Wykonawca dostosuje do sytuacji w terenie, przepisów

odnoszących się do bezpieczeństwa osób trzecich, wymagań Ubezpieczyciela oraz ogólnie pojętej estetyki. Koszt wykonania i utrzymania ogrodzenia winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót.

- Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie

4.   OCHRONA ŚRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA     ROBÓT

- Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

2.  Wykonawca zapewni odpowiednie środki zabezpieczające przed :

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

  - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

  - możliwością powstania pożaru,

  - utrzymanie czystości i porządku. Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady będą systematyczne wywożone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe.

- Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.

- Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

5.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z

odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

6.  BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA CZYNNYM OBIEKCIE

- Teren Budowy, na którym znajduje się czynny obiekt usługowo - socjalny zostanie podczas wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika.

- Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach mogą być wykonywana na podstawie pisemnej zgody Użytkownika.

- Wykonawca opracuje i uzgodni z Użytkownikiem technologię i harmonogram Robót na czynnych obiektach zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót.

7.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

- Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

8.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

I HIGIENY PRACY

- Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca winien w trakcie Wykonywania Robót zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na Placu Budowy oraz utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego władaniu) oraz Roboty       (w części nie przejętej przez

Zamawiającego) w odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia osób i mienia.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

- Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe

odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy.

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić, lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.

9.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

- Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed

podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

- Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z

odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

- Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub

nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę

9.1  Opieka nad Robotami.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały  i Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu.

- Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w

zadowalającym stanie, to na polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty kontynuacyjne nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i skuteczność

zabezpieczenia oraz ryzyko utraty Robót, materiałów i urządzeń

przeznaczonych do wbudowania w Roboty od chwili rozpoczęcia Robót aż do dnia wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót kiedy to odpowiedzialność za Roboty przechodzi na Zamawiającego.

- W trakcie robót remontowych na obiekcie należy zapewnić funkcjonowanie  modernizowanej części budynku  bez zbędnych przerw.

- Straty lub szkody w Robotach, lub w jakiejkowiek ich części, lub w materiałach albo w urządzeniach przeznaczonych do wbudowania w okresie w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, niezależnie od tego z jakiej przyczyny (z wyjątkiem działania siły wyższej), usunie lub naprawi Wykonawca na własny koszt w taki

sposób aby Roboty odpowiadały pod każdym względem postanowieniom i wymogom Kontraktu.

9.2   Przestrzeganie prawa.

- Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

- W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich.

9.3  Ubezpieczenie

1. Nie umniejszając odpowiedzialności własnej lub Zamawiającego, wynikających z działania siły wyższej, Wykonawca winien ubezpieczyć od ryzyka działania takich sił, a także od ryzyka odpowiedzialności cywilnej:

- Roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wbudowania

- Ubezpieczyć od ryzyka utraty sprzęt Wykonawcy i inne

przedmioty sprowadzone przez Wykonawcę na Plac Budowy, na kwotę niezbędną do ich zastąpienia na Placu Budowy.

- Jeżeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. 1. (powyżej) jakieś szkody nie będą pokryte ubezpieczeniem lub nie zostaną odzyskane od instytucji ubezpieczającej, szkody te będą obciążały Wykonawcę lub Zamawiającego stosownie do zasady

odpowiedzialności określonej w ust. 9.2.

- Wykonawca winien (z wyjątkiem przypadków kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokryć Zamawiającemu wszelkie straty i roszczenia wynikłe z:

- śmierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby za którą

Zamawiający ponosi odpowiedzialność,

- odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niż Roboty) Zamawiającego lub osób trzecich w skutek lub w następstwie wykonywania Robót, a także wszelkie wydatki spowodowane uzasadnionymi roszcze niami osób trzecich i wypłatą im odszkodowań wraz z kosztami postępowań,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za odszkodowania lub roszczenia, lub w związku z nimi, płatne robotnikom, lub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawcę, lub jego Podwykonawcę. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed takimi

odszkodowaniami lub roszczeniami poza przypadkami za które

odpowiedzialność ponosi zamawiający.

10.  MATERIAŁY

10.1   Wymagania ogólne.

- Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być:

  - nowe i nie używane

  - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i

przepisów

  - mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

10.2   Źródła uzyskiwania Materiałów

- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania

- Wszystkie Materiały muszą pochodzić z Polski lub z państw członkowskich Unii Europejskiej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót.

10.3   Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera miejscu. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

- Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie

zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem

10.4   Przechowywanie i składowanie Materiałów.

- Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

- Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

10.5   Wariantowe stosowanie Materiałów.

- Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne

przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o swym zamiarze przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału.

Zamiana Materiału nie może nastąpić bez zgody Inwestora oraz projektanta w ramach wykonywanego Nadzoru Autorskiego.

11.  SPRZĘT.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom

zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

- Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera i w terminie

przewidzianym Kontraktem.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

12.  TRANSPORT

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów.

- Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

13.  WYKONANIE ROBÓT

13.1  Ogólne zasady wykonywania Robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier) przez Wykonawcę na własny koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych.

- Polecenia Inżyniera będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wyko- nawcę . Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

13.2  Kontrola jakości robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia

- Atesty jakości Materiałów i Sprzętu.

a. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

13.3    Dokumenty budowy

13.3.1    Dziennik Budowy

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

- Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

- Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi w celu zajęcia stanowiska

- Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska

13.3.2    Pozostałe dokumenty budowy

- Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych- następujące dokumenty:

  - Pozwolenie na realizację Inwestycji

  - Protokóły przekazania Placu Budowy

  - Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

  - Świadectwa Przejęcia Robót

  - Protokóły z narad i ustaleń

  - Korespondencja na budowie

13.3.3    Przechowywanie dokumentów budowy.

- Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

- W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem

- Inżynier będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

13.4   Obmiar robót

- Ogólne zasady Obmiaru Robót.

- Z wyjątkiem przypadków kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inżynier winien ustalić przez właściwe pomiary i potwierdzić rzeczywisty zakres ilości wykonanych zgodnie z Kontraktem przez Wykonawcę Robót. O zamiarze dokonania pomiarów Inżynier winien uprzedzić Wykonawcę, który ma obowiązek niezwłocznie stawić się lub wysłać upoważnionego przedstawiciela aby pomóc Inżynierowi w przeprowadzeniu takich pomiarów. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inżyniera.

- Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

- Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

- Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów

- Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera.

- Zasady określania ilości Robót i Materiałów.

- Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój.

- Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem.

- Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów.

- Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót.

- Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót

- Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

13.5  Odbiór Robót

- Rodzaje odbiorów

- W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

  - odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

  - przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości Robót)

  - odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji)

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie prze Inżyniera przy udziale Wykonawcy.

- Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed inspekcją Inżyniera.

- Wykonawca winien umożliwić Inżynierowi zbadanie i pomierzenie każdej części Robót, która ma być zakryta lub uczyniona niedostępną, a także umożliwić Inżynierowi zbadanie i pomierzenie fundamentu

zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna część Robót.

- Wykonawca powiadomi Inżyniera kiedy taka część Robót będzie gotowa do zbadania a Inżynier winien bez zwłoki stawić się w celu dokonania badania lub pomiaru, chyba że uzna to za zbędne. W tym wypadku powinien odpowiednio wcześnie powiadomić Wykonawcę.

- Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien odkryć każdą część Robót zakrytych lub niedostępnych, lub wykonać otwory w Robotach, lub przez Roboty, a także wykonać próby materiałowe.

- Świadectwo Przejęcia Robót.

- Kiedy całość Robót w odniesieniu do określonego obiektu budowlanego zostanie ukończona zgodnie z Warunkami Kontraktu, Wykonawca po zawiadomieniu Inżyniera ma prawo otrzymać Świadectwo Przejęcia Robót tego obiektu .

13.5.3   Dokumenty Przejęcia Robót.

- Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera.

- Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

  - Dokumentację powykonawczą

  - Specyfikacje Techniczne

  - Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń.

  - Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów.

  - Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów

  - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

- Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

  - Zakres i lokalizację wykonanych Robót

  - Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera

  - Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót

  - Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót

13.5.4  Świadectwo Odbioru Robót

      - Kiedy całość Robót zostanie ukończona , pod nadzorem Inżyniera w obecności Zamawiającego w zakresie przewidzianym w Kontrakcie, wtedy z czynności tych zostanie sporządzony protokół. Taki protokół będzie uważany z wniosek Wykonawcy o wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Odbioru Robót w odniesieniu do całości Robót.

      - Inżynier w ciągu 14 dni od chwili otrzymania takiego powiadomienia winien dokonać szczegółowego przeglądu Robót zgłoszonych do

odbioru a następnie wystawić Wykonawcy Świadectwo, z kopią dla

Zamawiającego, ustalając w nim datę zakończenia, zdaniem Inżyniera, Robót zgodnie z Kontraktem, lub wydać Wykonawcy pisemne wyszczególnienie Robót, które winny być wykonane przed wystawieniem takiego Świadectwa. Inżynier winien również powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych usterkach i

niedociągnięciach w Robotach, mających wpływ na uznanie ich za

zakończone, a także w odniesieniu do usterek które mogą wystąpić po wydaniu takiego powiadomienia a przed wykonaniem wymienionych w nim Robót.

      - Przed otrzymaniem Świadectwa Odbioru Robót Wykonawca uwzględni żądania , poprawki, uzupełnienia i spełni wszelkie wymogi, warunkujące oddanie Inwestycji do normalnej eksploatacji, stawiane w

odniesieniu do Robót przez właściwe Instytucje.

13.5.5  Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji

- Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny.

- Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji.

  - Dokumentacja powykonawcza

- Cała dokumentacja musi być jednoznaczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. w 2-ch egz.

13.6  Płatności

13.6.1  Ustalenia ogólne.

- Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilości

zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.

- Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

- Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

- Walutą rozliczeniową jest Złoty Polski.

13.6   Przepisy związane

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

ROBOTY REMONTOWO – BUDOWLANE I MONTAŻ DŹWIGU

DZIENNY DOM  POMOCY

GDAŃSK UL. STERNICZA 2

SZCZEGÓŁOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPIS  ZAWARTOŚCI :

I.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

II.  ROBOTY CIESIELSKIE

III.  LEKKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY Z PŁYT GK.

IV.  POSADZKI

V.  ROBOTY MALARSKIE

VI.  MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI

1.0  	WSTĘP

2.0   	MATERIAŁY

3.0   	SPRZĘT

4.0   	TRANSPORT

5.0   	WYKONANIE ROBÓT

6.0   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0  	OBMIAR ROBÓT

8.0   	ODBIÓR ROBÓT

9.0   	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.0	PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót remontowo – naprawczych na obiekcie wchodzących w ustalony zakres konstrukcyjny.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności   umożliwiające i mające na celu wykonanie robót remontowo - naprawczych wymienionych w poniższych podpunktach, na ww obiekcie przetargowym.

1.3.1 Rozbiórka fragmentów  konstrukcji dachowej

1.3.2  Rozbiórka prowizorycznych zaślepień otworów drzwiowych

1.3.3 Zarwanie posadzek z tworzyw sztucznych

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 	 projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00

2.2 Materiały pomocnicze

2.2.1  Deskowania i stemple

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych robót.

2.2.2 Pomosty i bariery ochronne

2.2.3 Tymczasowe odgrodzenie terenu objętego robotami rozbiórkowymi.

3.0 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Narzędzia pneumatyczne, świdry, kilofy, oskardy, drągi stalowe, kliny, młoty, łopaty, szufle, przecinaki,  pochylnie lub zsypy (rynny).

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałów

Materiały rozbiórkowe powinny być wywożone środkami transportu dostosowanymi  do przewozu materiału rozbiórkowego do miejsc wyznaczonych do tego celu.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót

Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

Zabezpieczenie dotyczące BHP (ogrodzenie i oznakowanie terenu niezbędnego do prowadzenia robót rozbiórkowych, znaki i napisy ostrzegawcze).

Przygotowanie placu składowego dla materiałów budowlanych.

Rozbiórka fragmentów drewnianej konstrukcji dachu

Rozbiórka prowizorycznych obudów ( zaślepień ) otworów drzwiowych  wewnętrznych z płyt gips.- karton na konstrukcji stalowej - przeznaczonych  do likwidacji

Zerwanie wskazanych posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m3 i (lub) m2.

Ilość robót  określa  się  na  podstawie  projektu   z           uwzględnieniem zmian   zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót

Odbiór robót rozbiórkowych powinien być dokonywany zgodnie z wyżej podanymi wymaganiami (pkt.5 i 6)

Podstawą odbioru powinna być:

- pełna dokumentacja robocza obiektu,

- dziennik budowy.

- zaświadczenia lub protokóły odbioru materiałów z odzysku na placu budowy,

- sporządzenie protokółu końcowego zawierającego:

- wyniki kontroli stanu elementów konstrukcyjnych obiektu pozostałych po

robotach rozbiórkowych

- wyszczególnienie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych

- terminy i sposoby usunięcia uszkodzeń

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00

9.2 Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m3 i (lub) m2  wg ceny jednostkowej.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1  Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z     Polskimi Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3	Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.4	Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10 grudnia 1998 r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy wg niżej wymienionych Polskich Norm:

PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania  dotyczące pomiarów. –tylko wg p. 2.3.

PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne.

PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

II. ROBOTY CIESIELSKIE

SPIS TREŚCI

1.0  	WSTĘP

2.0   	MATERIAŁY

3.0   	SPRZĘT

4.0   	TRANSPORT

5.0   	WYKONANIE ROBÓT

6.0   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0  	OBMIAR ROBÓT

8.0   	ODBIÓR ROBÓT

9.0   	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.0	PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółową specyfikację techniczną stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności   umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ciesielskich w obiekcie przetargowym.

Nowa konstrukcja dachu pod pokrycie dachówką z odzysku.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 	 projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00

2.2 Materiały

2.2.1 Drewno klasy K33 - [ PN-88/B-32250 ]

Bale z iglastego drewna litego zaimpregnowanego o grubości 5 cm

deski jw. o grubości 2,8 – 4,5 cm

łaty jw. 3,8 x 5 cm

2.2.2 Łączniki ciesielskie – atestowane.

Łączniki ciesielskie musza być atestowane. Np. firmy „Koelner S.A.” 81-506 Gdynia ul. Stryjska 24.

2.2.3 Wkręty i kotwy do murłat.

Wkręty i kotwy M12  muszą być atestowane.

2.2.5 impregnaty

Krokwie i płatwie z drewna litego a także elementy docinane należy zaimpregnować do uzyskania stopnia trudnozapalnego „Fluidolem 2FL” lub „Fobosem 2 ML”. Impregnację i poprawki należy wykonywać na elementach oczyszczonych, osuszonych,  w dzień bez opadów. Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnięcia impregnatów pod zadaszeniem. Wszystkie impregnaty muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach

przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

2.3 Materiały pomocnicze

2.3.1 Łączniki.

Wkręty do drewna, wyroby druciane – gwoździe, szpilki.

2.3.2 Rusztowania

Rusztowania ramowe ( np. typ „warszawskie”) należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym zakresie. Montaż powinien odbywać się pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiór ustawionego rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Piły ręczne, płatnice,drągi stalowe, młotki ciesielskie, kliny, nożyce do cięcia prętów – ręczne, poziomice, kątowniki murarskie, bloczki.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałów

Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do

przewozu wyszczególnionych materiałów.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nośności podpór i zakotwień. Montaż obejmuje elementy wyselekcjonowane z rozbiórki i przygotowane do montażu oraz nowe stanowiące uzupełnienie nowej konstrukcji. Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Inżyniera na montaż konstrukcji po dokonaniu oględzin przygotowanych drewnianych elementów całej konstrukcji oraz miejsca montażu. Osadzane elementy drewniane należy impregnować przed montażem.

Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

    - Ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami bhp

    - Odkucie tynku ze ściany w miejscu mocowania łączników ciesielskich.

    - Mocowanie łączników ciesielskich do ściany na kotwy wklejane M10.

    - Mocowanie łączników do 	belek drewnianych na wkręty M10.

    - Osadzenie belek w łącznikach i zamocowanie na wkręty i gwoździe.

    - Mocowanie krokwi do belki poziomej  poprzez łączniki na wkręty.

    - Rozbiórka rusztowań.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

6.2 Kontrola jakości

Kontroli jakości podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakości winna odbyć się przed montażem elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności:

- sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych
elementów konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją tech -
niczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotności drewna

-	rodzaj i klasa użytego drewna
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:

-	zgodność wykonanych robót z dokumentacją

-	prawidłowość wykonania złączy

-	przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elemen
tów składowych

-sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem

ognia

-dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji.

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  robót  jest m3 (i, lub) 1mb.

Ilość robót  określa  się  na  podstawie  projektu   z 	 uwzględnieniem

obmiarów  zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad ujętych w Specyfikacji S 00.00 „Wymagania ogólne".

Odbiór robót drewnianych powinien być dokonywany zgodnie z wyżej podanymi wymaganiami oraz pkt.6.

Do odbioru końcowego robót drewnianych kierownik budowy obowiązany jest

przedstawić:

  - projekt budowlany łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nim zmianami dokonanymi podczas wykonywania budowy,

  - dziennik budowy,

  - atesty dostarczonych materiałów ( w szczególności drewna),

  - protokóły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, rusztowania itp.)

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00

9.2 Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość  m2 (lub i) 1m pilastrów wg ceny jednostkowej.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z       Polskimi Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3	Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później

niż   30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.4	Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10 grudnia 1998 r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy wg niżej wymienionych Polskich Norm:

PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania  dotyczące pomiarów. –tylko wg p. 2.3.

PN-77/C-94136 Obuwie ochronne skórzane. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne.

PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony

10.5 Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie  przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.

1    PN-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 	     	     wytrzymałościowymi”.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne.
Ogólne zasady określenia wytrzymałości i odkształcalności.

- PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy.

- PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY BUDOWLANE

III.   ŚCIANKI DZIAŁOWE

obudowy elementów wewnętrznych

SPIS TREŚCI

1.0  	WSTĘP

2.0   	MATERIAŁY

3.0   	SPRZĘT

4.0   	TRANSPORT

5.0   	WYKONANIE ROBÓT

6.0   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0  	OBMIAR ROBÓT

8.0   	ODBIÓR ROBÓT

9.0   	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.0	PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0. WSTĘP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem ścianek działowych  i obu -

dową słupów oraz belek i podciągów  płytami gipsowo – kartonowymi na ruszcie

metalowym.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

1.3.1 Ścianek działowych wewnętrznych

1.3.2.Obudów belek, podciągów i słupów

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0. MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w OST „Wymagania ogólne”.

2.2  Stosowane materiały

-      płyty gipsowo – kartonowe Lafarge Nida Gips :

płyta g – k NIDA Zwykła ( GKB )

płyta g – k NIDA Ogień  ( GKF )

płyta g – k NIDA Woda  ( GKBI )

-       profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej :

np. elementy konstrukcyjne ścian działowych

profile NIDA U, C, UA

elementy konstrukcyjne sufitów podwieszonych

profile NIDA CD, UD LW

-      wełna mineralna,

-      akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty,

taśmy uszczelniające, kołki rozporowe,   masy szpachlowe, kleje gipsowe,

taśma zbrojące i inne wynikające z zaleceń producenta systemu

Wariantowo możliwe jest zastosowanie materiałów i technologii zapewniających

porównywalne parametry techniczne np. systemu RIGIPS z płytami gipsowymi

niepalnymi RIDURIT.

Uwaga : miejsca zastosowania określonych rodzajów płyt gipsowych określone

zostaną przez wytyczne Zamawiającego .

3.0. SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00.

3.2  Sprzęt do wykonywania robót

1.  rusztowanie,

2.  piła tarczowa, piła płatnica, otwornica,

- nóż do płyt, nóż do wykładzin

- łata do przycięcia,

- papier ścierny,

- tarnik,

- wiadra,

- kielnie,

- packi,

- młotek murarski,

- przecinak murarski.

- wkrętaki

Do obróbki płyt i montażu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych należy

używać wyłącznie sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu.

4.0. TRANSPORT

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

4.2  Transport materiałów

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi

odpowiadającymi pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez Inżyniera. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z instrukcjami transportu.

Płyty g-k należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków transportowych do płyt. Przy obróbce i montażu płyt należ

przestrzegać wskazówek producenta systemu.

Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić  naroży i krawędzi.

Aby zapobiec ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty g – k

muszą być składowane na płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm.

Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi.

5.0  WYKONYWANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00.

5.2  Zasady wykonywania robót

1      Płyty gipsowo – kartonowe Nida – Gips należy mocować do konstrukcji

nośnej  szkieletu ściany lub szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio

zamocowanego do konstrukcji nośnej budynku.

2.     W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub

pochwytów należy w szkielecie wykonać odpowiednie wzmocnienia

przewidywane przez producenta systemu.

To samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

3.     Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać

starannie wg. wskazań instrukcji montażu przekazanej przez producenta.

Płyty gipsowo – kartonowe jako wykończenie ścian wewnętrznych muro-

wanych  należy mocować do odpowiednio przygotowanej płaszczyzny

ściany przy pomocy placków kleju gipsowego rozmieszczonych w ilości

określonej przez producenta.

W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować płyty gipsowo – karto-

nowe NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane

W miejscach określonych w projekcie jako zabezpieczenia przeciwpożarowe

należy zastosować płyty gipsowo – kartonowe NIDA Ogień ( GKF )

lub niepalne płyty ogniowe RIDURIT systemu RIGIPS.

Miejsca te należy wykonać szczególnie dokładnie – wg zaleceń produ –

centa wybranego systemu – w celu osiągnięcia wymaganego stopnia

zabezpieczenia p.pożarowego określonego dla danego elementu w opisie

technicznym i p.pożarowym zawartym w projekcie i ekspertyzie p.poż.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00.

6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw

- Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inżynierem.

- Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badań doraźnych.

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00.

8.2  Sposób odbioru robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli są wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robót wykonania ścianek i sufitów

Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiór robót powinien się odbywać  po osadzeniu stolarki (ościeżnic) i całkowitym

wykonaniu ścianek, okładzin czy sufitów.

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00.

9.2  Płatność

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST.

Zakres robót jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

PN-B-79405  Płyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-96/B-02874   - płyty gipsowo - kartonowe jako  Materiały niepalne

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY BUDOWLANE

IV.  POSADZKI

SPIS TREŚCI

1.0  	WSTĘP

2.0   	MATERIAŁY

3.0   	SPRZĘT

4.0   	TRANSPORT

5.0   	WYKONANIE ROBÓT

6.0   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0  	OBMIAR ROBÓT

8.0   	ODBIÓR ROBÓT

9.0     PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.0	PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1 i

wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek :

1.3.1 Posadzki wewnętrzne z gresu

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST.01.00.

2.2. Stosowane materiały

1. Posadzki z płyt posadzkowych GRES  30 x 30 cm należy wykonać razem z

cokolikami wys. około 7 cm.

2. Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych ,gresu

powinny odpowiadać wymaganiom norm   państwowych (PN i BN), a w

odniesieniu do materiałów nie znormalizowanych – wymaganiom określonym

w świadectwach dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budo  -

wnictwie ogólnym. Należy zastosować płyty antypoślizgowe.

Materiały powinny być zaopatrzone w  etykietę lub nadruk na spodzie,

umożliwiające ich identyfikację, określające co najmniej: nazwę materiału i

producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku

klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub

świadectwa dopuszczającego do stosowania w budownictwie.

3. Do przyklejania płytek ceramicznych należy stosować kleje zalecane przez

producenta płytek oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z podkła –

dem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład.

4. Wybór materiału i kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym.

3.0. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00.

3.2  Sprzęt do wykonywania robót

Sprzęt ogólnobudowlany zalecany przez producenta płytek.

- pac

4.0. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00.

4.2.  Transport materiałów

Materiały posadzkowe  można przewozić samochodami    dostawczymi, skrzyniowymi zabezpieczonymi przed przesunięciem lub  zawilgoceniem.

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót   Ogólne zasady wykonywania robót         podano w ST.01.00.

Wykonywanie konstrukcji posadzek z wykończeniem płytkami     ceramicznymi typu gres  lub terakota na podłożu betonowym

Wymagania podstawowe

- Klejenie do uprzednio  oczyszczonego i przygotowanego podłoża betonowego za pomocą kleju wskazanego przez producenta do klejenia płytek ceramicznych.

- Przy układaniu płytek należy zachować fugę między płytkami grubości 3 mm z wykończeniem fugą barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru płytek.

- Cokoliki  dla posadzki z płyt Gres – wykonać z tego samego materiału

uszczelnienie pomiędzy posadzką a cokolikiem przy użyciu silikonu.

6.0   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.2  Kontrola jakości robót

Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

7.0  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest		 m2.

8.0  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00.

8.2. Sposób odbioru robót posadzkowych

8.2.1. Odbiór materiałów

1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

8.2.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:

  - temperaturę pomieszczeń,

  - wilgotność podkładu.

Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu.

Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru.

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.

8.2.4.  Odbiór końcowy robót posadzkowych

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych wg zapisów w dzienniku budowy.

9.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.

9.2 Płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST.

Zakres robót jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

1. dostarczenie materiału na budowę

2. wykonanie podłoża pod posadzkę

3. wykonanie posadzki

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

BN-89/6747-25

PN-82/B-02020

PN-79/B-06711

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY BUDOWLANE

## V.  ROBOTY MALARSKIE

SPIS TREŚCI

1.0  	WSTĘP

2.0   	MATERIAŁY

3.0   	SPRZĘT

4.0   	TRANSPORT

5.0   	WYKONANIE ROBÓT

6.0   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0  	OBMIAR ROBÓT

8.0   	ODBIÓR ROBÓT

9.0   	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.0	PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0. WSTĘP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian I sufitów

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1 i

wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót :

- malowanie ścian wewnętrznych

- malowanie sufitów wewnętrznych

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0. MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w ST.01.00.

2.2  Stosowane materiały

Farby gotowe emulsyjne - akrylowe – przygotowane fabrycznie,

2.3  Wymagania dla materiałów

Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i mieć świadectwa dopuszczające do stosowania.

3.0. SPRZĘT

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonywania robót

wiadra, pędzle, wałki, szpachle,

drabiny,

rusztowania.

4.0. TRANSPORT

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00.

4.2. Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi z plandeką lub      dostawczymi zamkniętymi.

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2  Malowanie ścian i sufitów

Malowanie dwukrotne podłoży gipsowych wraz z gruntowaniem.

5.3  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

1.     Gruntowania  podłoża z płyty gipsowo – kartonowej ścian przed malo

waniem farbą emulsyjną

2.  	Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.

3.  	Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.

4. 	Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych.

5. 	Drugie malowanie można wykonywać po:

-  wykonaniu tzw. białego montażu,

-  po ułożeniu posadzek

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

-powierzchnia tynków powinna być gładka,

-wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być

naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.)  a następnie zagruntowana

przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej,

- nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia (zmycia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy).

6.0 .KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00.

6.2  Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

podłoża,

materiałów,

warstw gruntujących – w celu ułatwienia kontroli jest wskazane stosowanie powłok różniących  się barwą.

7.0. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest		 m2.

8.0 . ODBIÓR ROBÓT

8.1  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00.

8.2  Odbiór robót

Badania powłok malarskich należy sprawdzić po 7 dniach pod względem:

równomiernego rozłożenia farby,

jednolitego rozłożenia farby,

odporności na wycieranie,

odporności na zarysowania,

przyczepności do podłoża.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00.

9.2  Płatność:

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 ST.

Zakres robót jest podany w punkcie 1.3.

Cena obejmuje odpowiednio:

przygotowanie podłoża,

spoinowanie,

szpachlowanie,

gruntowanie podłoża

malowanie farbą podkładową,

malowanie farbą powierzchniowa,

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Świadectwo ITB 462/83

Świadectwo ITB 565/85

PN 69/B-10280

ISO 12944

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY BUDOWLANE

VI.  MONTAŻ DŹWIGU PLATFORMOWEGO

SPIS TREŚCI

1.0  	WSTĘP

2.0   	MATERIAŁY

3.0   	SPRZĘT

4.0   	TRANSPORT

5.0   	WYKONANIE ROBÓT

6.0   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0  	OBMIAR ROBÓT

8.0   	ODBIÓR ROBÓT

9.0   	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.0	PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące montażu i  odbioru montażu dźwigu platformowego dla

niepełnosprawnych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych

w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu dostawę i wykonanie montażu dźwigu platfor -

mowego w  obiekcie przetargowym.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 	 projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00

2.2 Materiały

Dokumentacja projektowa określa zamontowanie dźwigu platformowego

typu CIBES A 700 służącego do przewozu niepełnosprawnych

Producent            CIBES HISS AB

Udźwig                 400 kg lub 4 osoby

Prędkość              9 m/min  (0,15 m/s)

Wysokość podnoszenia     10,08 m

Ilość przystanków /dojść      4p/4d

Wymiary zewnętrzne dźwigu  1360 x 1510 mm

Drzwi na przystankach            900 x 2000 mm wychylne w pełni przeszklone

szkło hartowane w aluminium anodyzowanym

Szyb  -  konstrukcja samonośna

Wykonanie  -  obudowa szybu panelowa z materiałów niepalnych z wygłu -

szeniem kolor RAL 9016

Wyposażenie  -  krzesełko uchylne (dla osób starszych) i kaseta wezwań

z zamknięciem przycisków na pulpicie

2.3   Wymagania dla materiałów

Urządzenie  należy dostarczyć fabrycznie nowe  wraz z certyfikatem

i  dopuszczeniem  polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.

3.0 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Montaż należy wykonywać wyłącznie z użyciem narzędzi i sprzętu wskaza -

nych  do tego celu  przez producenta urządzenia

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałów

Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do przewozu wyszczególnionych materiałów w postaci zapakowanej fabrycznie przez producenta urządzenia.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót

Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

-  ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami bhp

-  przygotowanie placu składowego dla dostarczonych elementów

urządzenia.

-  sprawdzenie prawidłowości przygotowania płyty fundamentowej oraz

miejsca montażu dźwigu

-  rozpakowanie poszczególnych elementów urządzenia

-  montaż urządzenia

-  próbny rozruch

-  uporządkowanie miejsca montażu w tym ewentualna naprawa uszkodzeń

-  dokonanie odbioru przez  Urząd Dozoru Technicznego

Uwaga :

Montażu może dokonywać wyłącznie autoryzowana firma – pod nadzorem

osoby uprawnionej.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

6.2 Kontrola jakości

Przed wbudowaniem urządzenia, po rozpakowaniu poszczególnych jego elementów należy poprzez dokładne oględziny sprawdzić stan techniczny powierzchni, pokrycia lakierowane itp.

Przed przystąpieniem do montaży należy sprawdzić czy płyta fundamentowa odpowiada warunkom technicznym określonym przez producenta dźwigu.

Po zakończonym montaży należy sprawdzić dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach oraz zgodność z dokumentacją techniczno – ruchową.

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  robót  są  sztuki.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót

Odbiór robót montażowych powinien być dokonywany zgodnie z wyżej podanymi wymaganiami (pkt.6).

Przy odbiorze zamontowanego urządzenia powinny być sprawdzone :

- prawidłowość zamocowania elementów łącznikowych do konstrukcji budynku

- zgodność wbudowanego urządzenia z projektem,

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót,

Podstawą odbioru powinna być:

  - pełna dokumentacja robocza dźwigu,

  - zaświadczenie lub protokół odbioru Urzędu Dozoru Technicznego

  - protokóły odbioru montażu

  - sporządzenie protokółu końcowego zawierającego:

- wyniki kontroli montażu

- wyszczególnienie usterek i wad

- terminy i sposoby usunięcia usterek

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00

- Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość sztuk wg ceny jednostkowej.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

Cena obejmuje odpowiednio :

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup urządzenia i transport

- montaż i rozruch

- uporządkowanie miejsca montażu

- dokonanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z       Polskimi Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93 )